كابل معزول بالبلاستيك ومسلح بطبقتين من صفائح الحديد وغلافه من البلاستيك

النوع : ناقل NYBY مفرد أو متعدد النواقل مشكل من سلك واحد أو عدة أسلاك المواصفة :الألمانية 0271 الكهرباء الدولية رقم 502 الاستخدامات : يستخدم في شبكة التوزيع ذات التوتر المنخفض حتى واحد كيلو فولط وفي الأجهزة الصناعية و المراكز الكهربائية وفي أجهزة توزيع القدرة وفي تنوير الشوارع في الأماكن الجافة والرطبة وفي الأماكن الغير معرضة للاجهادات الميكانيكية العالية الألوان : الغلاف الخارجي أسود NYBY IN AIR A IN THE GROUND DC RESISTANCE AT 20 C° Ω/Km WEIGHT OF FINISHED CABLE KG/KM OVERALL DIA MM SHEAT H 2 THICKNESS MM SHEATH THICKNESS MM INSULATION THICHNESS mm DIA.OF CONDUCTOR mm NOMINAL CROSS SECTION mm.2 36 50 4.56 361.5 15.1 1.8 0.8 1.0 2.55 2×4 rm 47 65 3.03 440 16.3 1.8 0.8 1.0 3.15 2×6 rm 64 85 181 575 18.1 1.8 0.8 1.0 4.05 2×10 rm 35 45 4.56 422 15.84 1.8 0.8 1.0 2.55 3×4 rm 45 56 3.03 518 17.4 1.8 0.8 1.0 3.15 3×6 rm 58 75 1.81 702 19.1 1.8 0.8 1.0 4.05 3×10 rm 80 98 1.14 989 22.20 1.8 1.2 1.0 5.13 3×16 rm 103 130 0.722 1423 26.24 2.0 1.2 1.2 6.42 3×25 rm 125 150 0.524 1803 28.94 2.0 1.2 1.2 7.65 3×35 rm 103 130 0.722 1694 28.7 2.0 1.2 1.0/1.2 5.13/6.05 3×25/16 rm 125 150 0.524 2150 31.5 2 1.2 1.0/1.2 5.13/7.65 3×25/16 rm 155 180 0.387 2382 31.6 2 0.90 1.2/1.4 8.13/11.17 3×50/25 sm/ rm 195 225 0.268 3147 35 2.1 0.90 1.2/1.4 9.52/13.2 3×7/350 rm/sm 240 270 0.193 4529.05 40.6 2.2 0.90 1.4/1.6 11/15.4 3×95/50 sm 280 310 0.153 5580 44 2.4 0.90 1.4/1.6 12.7/17.68 3×120/70 sm 320 345 0.124 6642.5 48.9 2.6 0.90 1.4/1.8 14.37/19.8 3×150/70 sm 360 390 0.0991 8118.55 53.2 2.7 1.10 1.6/2.0 15.8/22 3×185/95 sm 425 455 0.0754 9274.5 58.8 2.9 1.10 1.6/2.2 17.7/25 3×240/12 sm NYBY IN AIR A IN THE GROUND DC RESISTANCE AT 20 C° Ω/Km WEIGHT OF FINISHED CABLE KG/KM OVERALL DIA MM SHEAT H 2 THICKNESS MM SHEATH THICKNESS MM INSULATION THICHNESS mm DIA.OF CONDUCTOR mm NOMINAL CROSS SECTION mm.2 18 27 12.1 278 13.24 1.8 0.8 0.8 1.38 4×1.5 re 25 35 7.28 357 14.64 1.8 0.8 0.9 1.78 4×2.5 re 35 45 4.56 492 16.9 1.8 0.8 1.0 2.55 4×4 rm 45 56 3.03 612 18.4 1.8 0.8 1.0 3.15 4×6 rm 58 75 1.81 831 20.64 1.8 0.8 1.0 4.05 4×10 rm 80 98 1.14 1190 24.05 1.8 1.2 1.0 5.13 4×16 rm 103 130 0.722 1732 28.54 2.0 1.2 1.2 6.42 4×25 rm 125 150 0.524 2229 31.54 2 1.2 1.2 7.65 4×35 rm 155 180 0.387 2626 31.3 2 0.70 1.4 8.13/11.17 4×50 sm 195 225 0.268 3476 34.7 2.1 0.70 1.4 9.5/13.20 4×70 sm 240 270 0.193 4941.3 40.5 2.2 0.90 1.6 11/15.4 4×95 sm 280 310 0.153 6046 39.9 2.4 0.90 1.6 12.7/17.68 4×120 sm 320 345 0.124 7405 48.8 2.6 0.90 1.8 14.37/19.8 4×150 sm 630 390 0.0991 8952.3 53.3 2.7 1.10 2 15.8/22 4×185 sm 425 455 0.0754 11348 58.9 2.9 1.10 2.2 17.76/25 4×240 sm الرموز الدالة على مكونات الكيبل

كابل قدرة كهربائية N عازل أو غلاف من P.V.C (بونيل فينيل كلوريد) Y عازل أو غلاف من P.E (بولي ايتيلين) 2Y بناقل مترمكز من النحاس C تسليح بطبقة من من أسلاك النحاس الدائرية المقطع والمتمركز بعكس جهة الجدل للكابل CW تسليح بطبقة من أسلاك النحاس الدائرية المقطع لكل نواة على حدى CE تسليح بظفيرة من النحاس S تسليح بأسلاك فولازية F تسليح بطبقة حلوزونية من الصفائح الفولازية المغلفنة GB كابل يحتوي اللون الأخضر /الأصفر J كابل لا يحتوي اللون الأخضر /الأصفر O ثانيا: الرموز الدالة على النواقل: ناقل مقطعي دائري r ناقل ذات شكل قطاعي (سكتور) s ناقل مصمت أي قضيب نحاسي e ناقل مجدول اي شعرات نحاسية مجدولة m تستخدم الشركتان الرموز الألمانية في تصنيف وتعريف الكابلات المنتجة لديها وأهم هذه الأنواع هي: أسلاك نحاسية معزولة بطبقة من (P.V.C)وتستخدم للتمديدات المنزلية والصناعية NYA (FBLK)أسلاك نحاسية معزولة بطبقة من(P.V.C)وتستخدم للتمديدات المنزلية والسيارات والاستخدامات المرنة NYFAF اسلاك نحاسية مرنة ومعزولة بطبقة من(P.V.C)وتستخدم لوصل الأجهزة الكهربائية والمنزلية NYZ كابلات نحاسية متعددة مرنة معزولة ومغلفة بطبقة من (P.V.C)تستخدم في الأماكن ذات الاجهادات الميكانيكية المنخفضة NYLHY كبلات نحاسية متعددة مرنة معزولة ومغلفة بطبقة من (P.V.C)تستخدم في الأماكن ذات الاجهادات الميكانيكية المنخفضة NYMHY كابلات قدرة كهربائية نحاسية معزولة بمتدة (P.V.C)وغلاف خارجي من (P.V.C) وتستخدم لتغذية المنشأت الصناعية NYY كبلات قدرة كهربائية نحاسية معزولة بمادة (P.V.C)ومسلحة بطبقة من الصفائح الفولازية الحلزونية وغلاف خارجي من (P.V.C) NYBY (BSS)كابل نحاسي مرن معزول بطبقة من (P.V.C)وغلاف خارجي من (P.V.C) ذو شكل مستطيل يستخدم في الروافع الجسرية NYFLHY كابل مرن معزول (P.V.C) وغلاف خارجي من الكاوتشوك الصناعي يستخدم في تغذية مضخات المياه الغاطسة NSH كابلات هاتفية معزولة (P.E)وغلاف خارجي من (P.V.C) غير محقونة بمادة البروجلي وتستخدم في التمديدات الداخلية A2YY كابلات هاتفية معزولة (P.E)ومحجبة بألمنيوم وغلاف خارجي من(P.E)ومحمولة بكابل فولازي معزول مع الغلاف الخارجي تستخدم في الخدمات الريفية (غير محقونة) A2YST2Y كابلات هاتف معزول(P.E)ومسلحة بطبقة صفائح فولازية وغلاف خارجي من P.V.C A2YBY