## Slide 1
أولا: أنظمة المبانى:.
أنظمة المبانى
تنقسم الى:
الحوائط الحاملة
المبانى الهيكلية
المبانى الهيكلية
1- نظام الحوائط الحاملة:.
هو عبارة عن حوائط تستخدم عادة لحمل ضغوط المبانى الرأسية ونظم منشآتها تتمثل فى نقل جميع أحمال الأرضيات وأسقف الطوابق المختلفة للمبنى الى جميع حوائطة الداخلية والخارجية المرتكزة عليها ومنها الى التربة لذلك فإن حوائط الدور الأرضى يرتكز عليها أكبر الأحمال لذا تكون أكثر سمكا من الدور الذى يليه ويقل السمك كلما إتجهنا لأعلى ولذا يتم عمل اساسات مستمرة أسفل جميع حوائط الدور الأرضى وبعرض أكبر من الحوائط حتى نضمن توزيع أحمال المبنى بالتساوي على التربة وبناء على ذلك فإن ارتفاع المبانى فى هذا النظام لا يزيد عن أربعة أدوار ويعتمد ذلك على أحمال مواد البنائية وقوة تحمل التربة
ويمكن تقسيم هذة المبانى إلى:
1-1- مبانى مقامة على الحوائط الحاملة من الطوب أو الحجر:.
  وفى هذا النوع من المبانى تكون الحوائط الحاملة بمثابة الأعمدة فى المبانى الهيكلية ، ويجب مراعاة الإقلال من الفتحات فى الحوائط الحاملة لأن وجودها يضعف المبنى ومن عيوب هذة النوع من الحوائط :
    أ- عدم إمكانية عمل تعديلات بإزالة حوائط
    ب- الالتزام بتقسيمه الدور الأرضى وعدم إمكانية تعديل ذلك والسبب فى ذلك أنة لابد أن تكون الحوائط فوق بعضها ويتم اللجوء لهذا النوع من المبانى فى الحالات التى تتطلب استخدام المواد المتاحة والمتوفرة

## Slide 2
1-2-مبانى مقامة على حوائط حاملة خرسانية:
  واستخدم هذا النوع بدلا من الطوب والحجر فى العصر الحديث ويتم استخدام الخرسانة سابقة الصب للحوائط والأرضيات ولأسقف بينما تصب الاساسات فى موقع العمل . ويتميز هذا النوع بإمكانية عمل مبانى ذات ارتفاعات عالية تتميز بمقاومة الزلازل
2- المنشات الهيكلية:.
  يتم تنفيذ هذة المنشآت من الخرسانة المسلحة أو من الصلب المغلف بالخرسانة وينقسم هذا النوع من المنشآت إلى عدة أقسام منها:-
    2-1- منشآت هيكلية نظام الكمرة والعمود.
    2-2- منشآت هيكلية نظام الجمالون.
2-1- منشآت هيكلية نظام الكمرة والعمود:
    - يكون الهيكل العام لهذا النوع من المنشآت هو البلاطات والكمرات والأعمدة والأساسات.
    - فى هذا النوع من المنشآت ينتقل الحمل من الأسقف والحوائط الى الكمرات ثم إلى الأعمدة ثم إلى الأساسات ثم إلى التربة .
    - الحوائط فى هذا النوع من المنشآت تستخدم كستائر او فواصل بين الغرف بعضها ببعض ، كذلك تستخدم لحماية السكان من المؤثرات الخارجية والعوامل الجوية (الحرارة ـ الرطوبة ـ الضوضاء ـ الضوء وغير ذلك ) .
    - هذا النوع من المبانى يصل ارتفاعه إلى أكثر من 30 دور.
    يمكن استخدام هذا النوع من المنشآت فى حالة البحور الكبيرة وذلك نظرا لزيادة عمق الكمرات.
    وأجزاء المنشآت الهيكلية نظام الكمرة والعمود تتكون من :
      الأسقف
      الكمرات
      الأعمدة
      الأساسات (القواعد + الميد )
      الحوائط

## Slide 3
2-2- منشآت هيكلية نظام الجمالون :
  يتكون الجمالون من أزواج من العوارض توضع أعلاه يتم ربطها بواسطة دعامات وشدادات مكونة مع بعضها مثلثات أو مستطيلات توصل معا بواسطة عقد (وصلات مرنة) ويتم صناعتها من الحديد أو الخرسانة وينتقل فيها الحمل من السقف إلى الجمالونات عن طريق الكمرات العرضية ومنها إلى القواعد ثم إلى التربة .
ثانيا: أنواع ووظيفة الحوائط فى المبانى:.
    1- الحوائط الساترة:.
        - ويتم عمل هذا النوع من الحوائط فى المبانى الهيكلية
        - وظيفة هذه الحوائط فى المنشآت هو عمل فواصل أو ستائربين الغرف لحماية السكان من العوامل الجوية مثل البرودة والحرارة .
        وهذا النوع من الحوائط ليس له أى دور إنشائى
    2- الحوائط الحاملة:.
      وتستخدم هذة الحوائط لتحمل ضغوط المبانى الرئيسية والتي تزداد كلما إتجهنا الى الأدوار السفلية ، ثم تقول هذة الحوائط بنقل الأحمال الواقعة عليها من جميع أدوار الأساس المستمر الموجود أسفل منها ثم الى التربة.
    3- الحوائط الساندة:
    وتستخدم هذة الحوائط فى تحمل ضغوط القوى الخارجية المؤثرة عليها والناتجة عن:-
        اختلاف مناسيب المياة الجوفية
        الضغوط الناتجة عن ارتفاع منسوب المياة الجوفية
        حمل الأسقف المائلة والعقود والقبوات
      يتم تحديد شكل الحائط الساند بحيث يعطى أكبر مقاومة ممكنة تتناسب مع قيمة الضغوط الواقعة علية مع استخدام أقل كمية من مواد البناء .
      وتنقسم الى: - جدران خفيفة
      - جدران ثقيلة
        اسكتش توضيحى للحوائط الساندة

## Slide 4
  4- الحوائط المزدوجة:.
  وتتكون من حائطين من الطوب بينهما فراغ من ( 4 : 8 ) سم ولربط هذة الحوائط يتم استخدام روابط معدنية مثل الخوص أو الشبك المعدنى أو الأسياخ وذلك للربط الأفقى للحوائط
  فوائد ومميزات الحوائط المزدوجة:-
      عزل الصوت
      عزل الرطوبة
      عزل الحرارة حيث يتم وضع المواد العازلة للحرارة فى الفراغ
      مقاومة الحريق ومنع انتشاره
ثالثا: أنواع الطوب المستخدم فى البناء:.
  وتنقسم الى:
طوب مصنوع من الطين
الطوب الأحمر
أحمر محروق
قطع السلك
مضغوط
المفرغ
تكسية واجهات
تراكوتا
الطفلى
طوب مصنوع من مواد أخرى
الطوب الزجاجى
الطوب الرملى
الطوب الأسمنتى
الطوب الحرارى
الطوب الزجاجى
الطوب الأسمنتى

## Slide 5
يوجد منه عدة انواع وجميع هذه الانواع مصمتة ولها قدره علي الامتصاص الماء بنسبة تتراوح بين 5% و 20 % وكلما قلت النسبة المئوية لامتصاص الماء كان الطوب افضل في الاستعمال .
1- 1الطوب الاحمر المحروق .
1- 2 الطوب الاحمر الصنوع ميكانيكيا ( قطع السلك ) .
1- 3الطوب الاحمر الهندسى المضغوط .
1- 4الطوب الاحمر المفرغ .
1- 5طوب تكسية الواجهات .
1- 6الطوب التيراكوتا .
1- 7الطوب الطفلى.
وتعتمد درجة نوعية الطوب الأحمرعلي ثلاثة عوامل أساسية: - مكونات المواد الكيماوية للأرض الطبيعية المأخوذة منها عجينة الطوب. - تجهيز الأرض الطبيعية وخلطها. - درجات الحرق المختلفة في الفرن. ويتكون جزيئات الطوب الطيني الجيد كيمائياً من: • الومينا وهي مادة الطين وبعد خلطها بالماء تعطي لعجينة الطوب سهولة للحرق ولكن عندما تجف تتشقق وتعوج. • السيليكا وهي مادة الرمل وبخلطها بمادة الألومنيا تعطي صلابة للطوبة وتمنع التشقق والاعوجاج. • أكسيد الحديد وهي المادة التي تعطي اللون الأحمر للطوب بعد حرقه. • الكالسيوم لايفضل وجودها متكلسة في عجينة الطوب كمثل وجود الصد ف و القواقع البحرية التي تتحول في عملية حريق الطوب إلي جير حي وعند رش الطوب بالماء للاستعمال تتحول هذه المادة إلي جير مطفي الذي يؤدي إلي اضعاف تحمل الطوب. • الصوديوم لا يفضل زيادته في عجينة الطوب لأن ذلك يؤدي إلي تمليحه وتغطية سطحه ببودرة ملح أبيض.
أولا:الطوب المصنوع من الطين الأحمر:.
الطوب الاحمر الصنوع ميكانيكيا ( قطع السلك ) .
الطوب الطفلى
1- 1الطوب الاحمر المحروق .
• المغنسيوم يعطي اللون الأصفر للطوب وزيادته يؤدي إلي تمليح الطوب كالصود يوم . • مانجنيز يعطي اللون الأود للطوب. • بوتاسيوم مهم في تكوين خلطة الطوب.

## Slide 6
يصنع من الطين العادي او الطفلة وتكون ابعاده (25*12*6) ويجب الايتعدي الاختلاف في المقاسات ما سبق ذكره في البند السابق.
يجب ان يكون الطوب ذو شكل منتظم وأن تكون زواياه وجوانبه مستقيمة وسليمة ويجب الا يكون في سطح الطوب شقوق تؤثر علي خواصه الطبيعية ويكون مقطع الطوب متجانسا تام الاحتراق خاليا من الفصوص العقد الجيرية.
- يجب الا يتعدي مقدار امتصاص الطوبة للماء بالغليان في 5 ساعات 20% من الوزن (اختبار 5 طوبات لكل 20 الف طوبة ).
- يجب الاتقل مقاومة الطوب للضغط لحد الكسر
عن 150 كجم/ سم2 (متوسط اختبار 5 طوبات )
1- 2 الطوب الاحمر الصنوع ميكانيكيا ( قطع السلك ) .
1- 3الطوب الاحمر الهندسى المضغوط :.
يصنع من نفس عجينة طوب ضرب السفره ولكنه يصب في قوالب تحت ضغط ميكانيكي ثم يجفف ويحرق في أفران مجهزة ويعتبر هذا الطوب أكثر صلابه من الطوب السابق ذكره وأقلهم امتصاصاً للماء كما يتميز بحوافه الحادة وانتظام شكله ومقاساته , كما انه يتحمل ضغطاً مقداره 250 – 600 كج/م2 ويكون مقاساته 23 x11 x5و5 أو25x12 x6سم
1- 4الطوب الاحمر المفرغ .
- يستخدم فى ملئ الفراغات للاستفادة من خاصية خفة وزنة وعزلة
للحرارة و الصوت وذلك بأستعمالة فى القواطيع الداخلية للمبانى .
- هو أكبر حجما من الطوب العادى المصمت وأخف وزنا منه ولا يستخدم فى تحمل الضغوط .
- يعتبر هذا النوع هوالاكثر انتظاما فى الجفاف والحريق من الطوب
العادى المصمت كما يتميز بقوة تماسكة مع المونة .

## Slide 7
- يسمي تجاريا الطوب الوردي .
- يستخدم لواجهات المباني بدون تغطية بالبياض او للواجهات لاظهار تأثيرات معمارية خاصة.
- يتصف هذا النوع بالوانه المناسبة ومقاومته العالية للعوامل الجوية .
- يتميز هذا النوع من الطوب بانتظام حجمه ومقاساته وابعاده 25*12*13 سم
و25*12*6 سم ومنه انواع ذات ثقوب لمنع تسرب الصوت والحرارة
- يجب الا يتعدي مقدار امتصاص الطوب للماء في مدة 24 ساعه 12% الي 18% من الوزن ( متوسط
اختبار 5 طوبات).
- يجب الا تقل مقاومة الطوب للضغط لحد الكسر عن 150 الي 180 كجم علي ( متوسط اختبار 5 طوبات).
وهو طوب أحمر مفرغ خفيف الوزن يتراوح وزن المتر المكعب 600-800كج. يصنع من مادة صلصالية جيدة يعتبر هذا الطوب مقاوم للحريق والسوس والفئران ولايتأثر بالمياه أو الكيماويات. يبني به دائما القواطيع والحوائط القليلة الأحمال. ويوجد منه أشكال ومقاسات كثيرة كالآتي: 19 x19 x9سم و30 x30 x5سم و 30 x30 x20سم و 30 x 30 x9 سم و30 x20 x15
1- 5طوب تكسية الواجهات: .
1- 6الطوب التيراكوتا: .

## Slide 8
وهو طوب مفرغ بعيون دائرية حيث يصنع من مادة طفلية تستخرج من مناطق كثيرة في مصر كمثل مناطق غرب السويس ومنطقة بلبيس والعباسية بالشرقية أو قرب حلوان والفيوم حيث تطحن هذه الطفله ويضاف عليها مادة كيميائية خاصة وتعجن ثم تشكل القوالب آليا وتحرق في أفران خاصة تحت درجات عالية في المصانع المجهزة لذلك. علماً بأن تكاليف انشاء وتجهيز هذا النوع من المصانع عالي التكلفة بالمقارنة لبعض مصانع الطوب الأخري كما أن أنتاجه قد يصل إلي 60 مليون طوبة سنوياً. وينتج هذا الطوب بالمقاسات الآتية: 25 x12 x5و6 سم 25 x12 x10 سم 20 x 10 x 5سم يستعمل هذا النوع من الطوب في بناء القواطيع والحوائط التي لا تتعرض لأي أحمال في المباني. ومن مساوئه عدم قبوله التنقيب بالمسمار وقد يكون هذا النوع من الطوب أحد البدائل للطوب الأحمر ضرب سفره في جمهورية مصر العربية وخصوصاً بعد ما أصدرت الحكومة المرية قانوناً بعدم تجريف الأراضي الزراعية حفاظاً علي خصوبة الأراضي الزراعية.
1- 7- الطوب الطفلى:.
يسمي بطوب العصر الحديث وهو اخر ما وصل اليه الطوب في تطوره لكي يساير العماره الحديثة في مطالبها وينطبق علي ما فرضته من شروط وقيود قلما تتوفر في المواد الاخري من حيث اكتساب اكبر كمية ضوء وأشعه طبيعية وتوزيعها بالطرق والاتجاهات التي تتطلبها المنفعه وفي نفس الوقت قد بلغ الحد الاعلي لمقاومة كل من العوامل الجوية المؤثرة عليه كالحرارة والبروده والامطار وتأثير الرياح ثم عزل الصوت والضوضاء فجمع بذلك بين خواص الحوائط الصامتة والفتحات كما انه قد خطي خطوة كبيره في الاتجاه الذي كانت الفتحات تسير في طريقه حيث انها في كل طراز قد كبرت عن الطراز الذي سبقه تبعا لطرق الانشاء وزيادة مقاومة العزل حتي اعطاها الطوب الزجاجي الفرصه لكي تحل محل الحائط باكمله .
ثانيا:الطوب المصنوع من مواد أخرى :.
2-1الطوب الزجاجى:.

## Slide 9
والطوب الزجاجي عبارة عن قوالب زجاجية مزدوجه او مفرغة يختلف سمك زجاجها وابعادها وطريقة معامله أسطحها تبعا لانواعها المختلفة ومواضع استعمالها واتجاه الضوء الساقط عليها وطريقة توزيعه المطلوب بواسطتها ثم مقاومتها للعوامل المؤثرة عليها
*كيفية تصنيع الطوب الزجاجي:.
يصنع من نصفين متلاصقين تحت ضغط وحرارة مرتفعين ويعمل كل نصف من زجاج عديم اللون ونقى ومفرغ من الهواء جزئيا وتكون أحرفة منتظمة قائمة الزوايا والأسطح الجانبية مقعرة لتكوين تعشيقه بين البلوكات وتتراوح مقاساتها بين 20×20×10 و 15×15×10
وتستعمل البلوكات الزجاجية في القوا طيع الداخلية وواجهات المباني والمكاتب والمستشفيات ...
استخدام الزجاج فى القواطيع الداخلية

## Slide 10
*طريقة البناء بالطوب الزجاجي:.
1ـ عند البناء بذلك الطوب يجب ألا يرتكز عليها أحمال و يكتفي بوزنها فقط و أن تكون القوالب مفصولة و غير متلاصقة و ذلك لتمددها
2ـ يجب تنظيف أوجه الحوائط الاربعه التي سيبنى فيها الطوب الزجاجي من الاتربه
3ـ دهان تلك الحوائط الاربعه بعد التنظيف بماده عازله للرطوبة
4ـ تربط المباني الطوب الزجاجي في الحوائط المجاورة بواسطة سلكين من الحديد المجلفن تكون المسافة بينهما حوالي 5سم وتحفظ تلك المسافة بواسطة أسلاك عريضة كل 25سم ملحومة جيدا بالكهرباء ويوضع هذا الرباط على سطح الطوب وبين المونة كل 4مداميك من الحائط ويربط هذا الرباط مع الحوائط المجاورة بطول 5سم بعد تجنيشها في الحوائط المجاورة أو لحامها بالكهرباء إذا كان الإطار المحيط بها من المعدن .
5ـ في الحوائط التي تزيد مساحتها عن 13 م2أو يزيد ارتفاعها أو عرضها عن 6 م يجب أن تقسم الحوائط بواسطة مجارى وزوايا حديد مع دهان وجهين سيلاقون وثلاثة أوجه ببويه الزيت باللون المطلوب وتكون البويه من النوع المانع للصدأ أو من قطاعات مناسبة من الالومنيوم حسب الرسومات التفصيلية وذلك بالنسبة إلى الحوائط الخارجية .
6ـ يحاط الحلق المعدني بمادة عازلة قابلة للانضغاط في حدود 50% من حجمها الاصلى وتكون غالبا سمك 3|8 إلا إذا أوصى بغير ذلك
7ـ بالنسبة إلى جلسات الفتحات يجب عمل تلك الجلسات بحيث يسمح للطوب الزجاجي بحرية الانزلاق في حالة التمدد والانكماش
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

## Slide 11
(6)
8ـ في الحوائط الداخلية يجب استعمال اللباد السميك أو الفلين في مواضع الاتصال وحول إطارات الشبابيك أما في فواصل التمدد وفى رؤوس الحواجز (القوا طيع) فيجب ألا يكون اللباد المستعمل أقل من 1|4 حتى لا يحدث ترخيم في الأسقف .
9ـ يجب تقسيم المساحات التي ستبنى بحيث لا يزيد مسطحها عن 13 م مربع للجزء الواحد .
ويمكن ربط البلوكات الزجاجية بالمباني باستعمال الأربطة الخاصة كل أربع مداميك على الأكثر وذلك بربطها في الحوائط بواسطة سلكين من الحديد المجلفن قطر 3مم حيث يدخل في اللحامات الأفقية والراسية للبلوكات الزجاجية على أن يربط السلك في الحوائط والأرضيات المحيطة بها بمقدار 10سم ويفضل أن تدهن الحوائط والأسقف والأرضيات المذكورة وجها واحدا بمحلول البيتومين الساخن قبل البناء .
- ترص قوالب الطوب مع بعضها من ناحية جوانبها المقعرة وتكون العراميس منتظمة فى الاتجاهين الافقى والرأسي وبسمك لا يزيد عن 6مم تملا بمونة من اسمنت وجير ورمل مع العناية بملأ اللحامات.
ـ ترص قوالب مع بعضها من ناحية جوانبها المقعرة وتكون العراميس منتظمة في الاتجاهين الأفقي و الرأسي وبسمك لا يزيد عن 6 مم تملآ بمونة من أسمنت و جير ورمل مع العناية بملء اللحامات جيدا . و تفضل المونة اللينة المانعة لنفاذ المياة باضافة إضافات سائلة مانعة للرطوبة .
- يجب وضع طبقة من اللباد السميك أو الفلين أو الصوف الزجاجي في مواقع اتصال الحائط بالعناصر المحيطة به لحمايتها من خطر التشقق نتيجة تربيح السقف أو التمدد . ويكون حوالي 12 مم بدون مونة.
ـ يتحمل الحائط من الطوب الزجاجي المفرغ وزنه في الأحوال التي لا يزيد طوله عن 6متر وارتفاعه عن 4متر وبحيث لا تزيد مساحه الحائط عن12م2 ويكون سمك الطوب في حدود25/1 من الطول أو الارتفاع أيهما اكبر وذالك في حاله التعرض لضغوط الرياح العادية الخفيفة وفى حاله زيادة الأبعاد أو التعرض لرياح شديدة يجب التحقق من تحمل الحائط
* اشتراطات البناء:.

## Slide 12
يتم اضافة 90% رمل + 10% بالوزن جير
تخلط بالماء جيدا ثم تشكل تحت
ضغط 400 كجم / سم2 ثم يترك للتصلد
في خزانات بخارية ( اوتوكلاف )
لمدة من 6-8 ساعات وفى درجة حرارة
مابين 175 – 210 م وضغط بينه 8- 16
تحت هذه الظروف يتفاعل حمض السليسيك
( البطئ التفاعل ) مع هيدروكسيد الكالسيوم وتنتج هيدرسيليكات الكالسيوم على الغلاف الخارجي لحبيبات الرمل ويحدث ذلك من تلاحم حبيبات الرمل مع بعضها وتتوقف عملية التفاعل هذه بمجرد خروج الطوبة من الاتوكلاف أما هيدروكسيد الكالسيوم الباقي في الطوبة يتصل عن طريق الاتحاد مع ثاني أكسيد الكربون الجوى بالطريق المعتادة مكونا كربونات الكالسيوم
ولا ينصح بالبناء بهذا الطوب فور خروجة من الاتوكلاف لان انكماشه يستمر فور تصنيعه
النقل : وبتم تحميل الطوب وتعتيقه على ظهر سيارات النقل بواسطة أوناش للتحميل والتفريغ لنقلة إلى مواقع العمل
*التركيب:.
يتم التركيب الطوب الرملي بواسطة المونة العادية ( اسمنت + رمل , وماء ) ويستخدم أما في البناء ( الطوب المصمت بدون ألوان ثم تغطية بطوب ( تكسية الوجهات ) للديكور أو البناء بالطوب المصمت الملون او البناء بالطوب ذو السطح الخشن والصخرى البارز بناء وواجهة في نفس الوقت
ويستخدم الطوب الرملي في البناء كحوائط حاملة أيضا
يراعى في تركيبه الدقة لذلك يستخدم أسياخ الحديد بدل من ميزان الخيط في ظبط رأسية الحائط وذلك لكي لا يحدث اى انبعاجات في واجهة الحائط كي لا يعطى شكلا مشوها
ومن خواص الطوب الرملي مقاومته للضغط 120- 250 كج/سم2 كما انه يعتبر ثقيل الوزن بمقارنته لبقية أنواع الطوب الأخرى فقد يصل وزنة 2 طن /م2 وامتصاصه للماء يقل عن 18% وكذلك مقاومته للانحناء تقل عن 30/سم2 ويمكن لنتاج طوب ر ملى خفيف) light sand bricks (بنفس الطريقة المذكورة إلا أن الخلطة يضاف إليها مواد نافخة لأحداث مسامية به حيث يضاف مسحوق معدن الالومنيوم إلى الرمل الناعم والجير المحروق وأحيانا بدلا من الرمل يستخدم إما رماد الميكا أو خبث الأفران أو الرماد الطائر )
2-2- الطوب الرملى: .
* تصنيع الطوب الرملي :
وينقسم الى:1- الطوب الرملى , 2- الطوب الرملى الخفيف
1- الطوب الرملى:

## Slide 13
* يتميز الطوب الرملي بما يلي :
1- جاذبية السطح والمظهر الخارجي يغنى عن البياض
2- ثبات الأحجام واستقامة الحواف يضمنان
3- المظهر المعماري الممتاز للمبنى
3- المقاومة العالية والعازلة للحرارة
4- قوة تحمله للضغوط مما يجعله انسب المواد التي تصلح كحوائط حاملة
5- لصلابة السطح ونعومته اقل تأثرا بالكشط والأتربة
6- يقبل الدهان والعزل المسمار والبياض والقطع والثقب
* ومن عيوبه
1- مقاومته المنخفضة للضغط
2- شدة ميوله للانكماش
* الصيانة
يتم صيانة الطوب الرملي بعد تركيبه وذلك بمعالجة الأسطح الخارجية للوجهات بالمواد الكيمائية اللازمة للإتمام العزل أو لظهور الأسطح بشكل أكثر لمعانا وثباتا لبعض الاستخدامات الخاصة
مثال : منع امتصاص الماء ( الرطوبة ) تماما
ويمكن إنتاج ألوان منة مثل الأبيض الطبيعي والصفر والأحمر والذهبي والأخضر
2- الطوب الرملى الخفيف :
تحدث له عملية التصلد بنفس الطريقة إلا أن الخلطة يضاف البها مواد نافخة لإحداث مسامية حيث يضاف مسحوق الألومونيوم إلى الرمل الناعم والجير المحروق وأحيانا بدل من الرمل يستخدم رماد الميكا أو خبث الأفران أو الرماد الطائر .
*مميزاته:.
1- خفة الوزن كثا فته 600- 650 كج /م3
2- قوة تحمل عالية
3- مقاوم للحرارة
4- عازل حراري متكامل
5- مقاوم للزلازل
6- سهل التشكيل
7- يحتوى على مقاسات متعددة

## Slide 14
8- معدلات الأداء والانجاز سريعة اى موفر للوقت
9- عند بل الطوبة قبل البناء تعطى الطوبة متانة اكبر
10- يستخدم معه المونة العادية أو المخلوطةبالجير
11- موفر في خامات المون
12-عازل جيد للصوت
* مراحل الصناعة :
والخواص الاساسية لهذه المواد أنها تتحمل التأثيرات الحرارية والكيميائية الفيزيائية وتباع هذه المنتجات فى صورة طوب حرارى، السليكا، اكسيد الماغنسيوم اكسيد الكروم، اكاسيد الماغنسيوم والكروم، كربيد السليكون، حراريات اكسيد الزركونيوم، سليكات الالومنيوم، اكسيد الالومنيوم
1- التكسير والطحن :.
يعتبر حجم الحبيبات من اهم العوامل التى تؤثر على خواص المنتج النهائى. ومن المعروف ان الخليط الذى يحتوى على حبيبات كبيرة إلى حبيبات دقيقة بنسبة 45:55 مع وجود كمية بسيطة من الحبيبات المتوسطة تكون كثافته اكبر ما يمكن.
2- الخلط :.
وظيفة عملية الخلط هى نشر الملدنات فى المخلوط حتى تستطيع ان تغلف باقى المواد. وذلك يعمل بمثابة عملية تزليق اثناء عملية الصب فى القوالب ويعمل ايضاً على وجود ترابط بين كتلة المنتج مع
وجود اقل نسبة ممكنة من الفراغات.
3- الصب فى القوالب:.
نظراً للحاجة إلى طوب حرارى له كثافة عالية وصلابة عالية وذو شكل منتظم فإن عملية التشكيل باستخدام الضغط الجاف (dry-press) باستخدام المكابس الميكانيكية هى انسب الطرق المستخدمة فى إنتاج الطوب الحرارى. وتعتبر هذه الطريقة ملائمة لتصنيع التشغيلات التىلا تحتوى على مواد ملدنة. ولكى يستخدم الضغط العالى فى التشكيل يجب أولاً التخلص من اى هواء محبوس داخل قوالب الطوب اثناء عملية الكبس وذلك لتجنب الشقوق والعيوب بعد رفع المكبس.
4- التجفيف:.
تتم عملية التجفيف باستخدام هواء ساخن. وعملية التجفيف تتم للتخلص من المحتوى المائى الناتج من اضافة الماء للمخلوط لإكسابه المرونة المطلوبة ازالة الماء اثناء عملية التجفيف يؤدى إلى وجود الفراغات ويؤدى ايضاً إلى حدوث انكماش واجهادات داخلية.
2-3- الطوب الحرارى: .
يصنع الطوب الحرارى من الطينة النارية و التى توجد فى الطبيعة بعد عجنها وكبسها مثل قوالب الطوب العادى ثم تجفف وتحرق فى افران لدرجة حرارة اقل من 2500 فْ لمدة نحو اسبوعين

## Slide 15
5- الحرق:
تتم عملية الحرق إما فى أفران دائرية ذات سحب سفلى للهواء أو فى أفران نفقية مستمرة. واثناء عملية الحرق تتكون الروابط بين جزيئات المخلوط عن طريق التزجج الجزئى للمخلوط. و تتشكل مركبات معدنية ثابتة.
ومن بين التغيرات التى تحدث أثناء عملية الحرق هى ازالة ماء الاماهة ثم تكلس الكربونات واكسدة الحديد.و تؤدى هذه التغيرات الى حدوث انكماش فى الحجم يصل إلى 30% وتتولد اجهادات داخلية شديدة. ويمكن تجنب هذا الانكماش عن طريق تثبيت مسبق للمواد المستخدمة.
* دواعى الاستخدام:
يمتاز بمقاومته العالية للحرارة ولذا يستعمل فى بيوت النار
ومداخن المصانع ويتحمل حرارة من 4000 فْ الى 5000 فْ
* المواصفات:
ومقاساتها المعتادة 23 * 11 * 6.5 سم
كما يصنع بمقاسات خاصة لاستعمالها فى بناء المداخن
ا لمستديرة المرتفعة للمصانع
الالوان المتوفر للطوب الحرارى:
وهو متوفر بالوان مختلفة واكثرهم انتشارا
اللوان برتقالى المائل للاصفرار
Fire Brick - Red
Fire Brick - Yellow
Fire Brick Soap - Yellow
Fire Brick Splits - Red
Fire Brick Splits - Yellow

## Slide 16
وهو النوع الأكثر استخداما ويصنع من الاسمنت والرمل ويثقل وزنه نوعا ما إذا استخدم فيه الركام العادي ويخف وزنه إلى النصف إذا استخدم الركام الخفيف الذي ينتج ( حجر الخفاف ).
ويصنع من مونة الأسمنت والرمل بنسبة 200 كجم أسمنت لكل متر مكعب من الرمل الحرش المحتوى على زلط رفيع لا يزيد قطرة على 3 مم ويكبس إما يدويا أو ميكانيكيا (وهو الأفضل ) فى قوالب معينة وبالمقاس والاشكال المطلوبة وهى غالبا تكون بمقاس الطوبة العادية أو المفرغة وهى 25 * 12 * 6 سم مصمت ، 25 * 12 * 12 سم للطوب المفرغ أو يكون بمقاسات خاصة مثل البلوكات 40 * 20 * 10 سم ، و40 * 20 * 12 سم ، و 40 * 20 * 25 سم وتستعمل فى بناء القواطيع . وتترك فى المنشر لتجف وهى معرضة للشمس والهواء على أن ترش بالماء مرتين يوميا لمدة أسبوع .
والمقاسات التي وجدت منه: 40 × 20 × 20 سم و 40 × 20 × 15 سم
المونة | معدل الإستهلاك | العمالة | المساحة التى بتم بناءها
1000 طوبة تحتاج 3.5شيكارة أسمنت -5م2 رمل | ام2مبانى 55 طوبة 1م3 مبانى 440 طوبة | 2بناء-1مساعد-1عامل | 50م2 أو 4.5 م3 لإرتفاع3م
2-4- الطوب الأسمنتى : .
وينقسم الى:
1- طوب اسمنتى مصمت
2- طوب اسمنتى مفرغ
1- طوب اسمنتى مصمت:.
وهو طوب لا يحتوى على فراغات داخلية سوى فتحتان دائريتان بقطر 10cm لكل منهما , وكان يستخدم قديما في بناء الجدران الحاملة حيث لا تقل مقاومته للكسر عن 70 kg/cm³, ولكن قل استخدامه حتى أصبح نادرا للأسباب التالية :
    -ثقل وزنه . -تكلفته العالية .
    -عزله للرطوبة ( حجز الرطوبة
    الداخلية لفترة طويلة )
    - صعوبة تنفيذ التمديدات الصحية
    والكهربائية عبره .

## Slide 17
  وهو الطوب الذي يحتوى على فراغات أو ثقوب مشكلة صناعيا وينقسم إلى نوعين: أ- الطوب المفرغ الخفيف:
    يكون وزنه خفيف جدا بالنسبة لدمكه وخلطه, ويعزو هذا لنوع الركام المستخدم إذ يحتوى على نسبة فراغات عالية, ويستخدم هذا النوع من الطوب في حالات خاصة نظرا لارتفاع ثمنه, ومن حالات استخدامه: •رسوب بعض المواد المكونة للمنشأ في
    احد الفحوصات. •إضافة أحمال دون أخذها بعين الاعتبار
    في التصميم. •وجود مسافات عالية في السقف.
  ب- الطوب المفرغ العادي:
    وينقسم الطوب المفرغ العادي إلى عدة أنواع حسب أبعاده
    والموضحة في الجدول التالي
طول | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
عرض | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
إرتفاع | 20 | 15 | 10 | 12 | 7 | 4
ويسمى الطوب حسب الإرتفاع والتالي أسعاره واستخداماته:
  طوب 20 ( يستخدم لبناء الجدار الخارجي أو لنواحي معمارية ) وسعره
  طوب 15 (يستخدم لبناء الجدران الخارجية والداخلية ) وسعره 0.35
  طوب 12 (يستخدم في التقطيع الداخلي ) وسعره 0.3 دولار
  طوب 10 (يستخدم فى التقطيع الداخلى)
  طوب 4 (ويستخدم في حالة الشبابيك المنزلقة)
المونة | معدل الإستهلاك | العمالة | المساحة التى بتم بناءها
1000 طوبة تحتاج 3.5شيكارة أسمنت -5م2 رمل | ام2مبانى 55 طوبة 1م3 مبانى 440 طوبة | 2بناء-1مساعد-1عامل | 50م2 أو 4.5 م3 لإرتفاع3م
1- طوب اسمنتى مفرغ :.

## Slide 18
*تصنيع الطوب الأسمنتى:
- تخزن المواد الخام لهذه البلوكات بالمصنع حيث تتكون هذه المواد من الرمل و الأسمنت وكسر الحجر الجيري مقاس 5 و10 سم. - يخلط كسر الحجر الجيري مع الرمل بنسبة 1:2 ثم يضاف إليهم 300 كجم أسمنت لكل متر مكعب من الخلطه مع اضافة الماء اللازم في خلاط المصنع ثم تدفع هذه الخلطة عن طريق فتحه سفلية من الخلاط إلي العربة التاقلة الخاصة "دامبر" ومنها إلي قمع عربه ماكينة تصنيع البلوكات الخرسانية . - وعلي ذلك نجد أن خليط الخرسانة يستقر بالحلة الموجودة أسفل العربة والتي تتحرك أفقياً عن طريق الذراع المثبت بها إلي المكبس الملحق بالعربة لصب الخرسانة في 10 فورمات حديدية يخرج منهم 10 بلوكات خرسانية مرة واحدة حيث تضعهم الماكينة بلطف علي الأرض المجهزة لذلك تحت العربة. - أما باقي خلطه الخرسانة الموجودة في الحلة فترجع أتوماتيكياً لأخذ خرسانة أخري من القمع ثم ترجع مرة أخري تحت المكبس لكبس 10 بلوكات أخري وتركهما بجانب البلوكات المصبوبة الأخري وهكذا يسير العمل لصب البلوكات الخرسانية. - تترك هذه البلوكات علي الأرض لمدة 5 ساعات لتجف ثم يرش عليها الماء وتترك 24 ساعة أخري في مكانها ثم بعد ذلك تنقل هذه البلوكات لمكان تخزينها لاتمام عملية الجفاف مع مداومة رشها بالمياه لمدة لاتقل عن 7أيام متواصلة بعد ذلك.
يجب مراعاة أن لاتقل مدة تجفيف هذه البلوكات عن أربعة أسابيع تحت الظروف الجوية العادية قبل استعمالها وحتي تعطي قوة تحمل للضغط إلي حد الكسر كالآتي: - البلوكات الخرسانية المفرغة 25 كج/سم2. - الطوب الخرساني المصمت 70 كج/سم2. ويمكن الاسراع في عملية تجفيف هذه البلوكات في الموقع . كذلك يمكن بنفس الطريقة المذكورة في تصنيع البلوكات الخرسانية تغير الفورمات الحديدية المثبته في ماكينة الصب لتصنيع أنواع أخري من هذا الطوب الخرساني كمثل تصنيع الطوب الخرساني المصمت كما يمكن عمل بلاطات رصف الممرات أو بردورات الرصيف الخرسانية بهذه الطريقة أيضاً. وتستعمل عادة البلوكات الخرسانية المفرغة في بناء حوائط المباني والأسقف كما يمكن الحصول علي حوائط عازلة للحرارة من هذه البلوكات بعد ملئها بالمواد العازلة كمثل مادة الفيرميكوليت أو البيرليت أو خلافه.
*توصيات:

## Slide 19
1-تبنى المبانى أسفل الطبقة العازلة بالطوب المصمت وذلك فى حالة تعرض المبانى للبلل المستمر
2-من الممكن إستخدام الطوب الطينى المحروق (قطع السلك)أو من النوع الهندسى إذا كانت تقاوم هذه العوامل
3-تبنى المبانى أعلى الطبقة العازلة من الطوب الطينى المحروق بدون بياض أو بياض أو الطوب الرملى الجيرى
4-يؤخذ فى الأعتبار الإجهادات التى تتعرض لها الحوائط المبنية لتغير درجات ا لحرارة ويراعى معامل التمدد لكل نوع من الطوب
إستخدام الطوب المصمت أسفل الطبقة العازلة
إستخدام الطوب الأحمر أعلى الطبقة العازلة
ثالثا: الاشتراطات العامة لأعمال المبانى:.

## Slide 20
1-يبلل الطوب قبل إستعماله مباشرة بالماء الغزير
2-لابد من فرش طبقة مونة كاملة تحت قالب الطوب مع ملىء العراميس الطولية والعرضية جيدا
3- يجب أن ترفع حوائط المبنى بإنتظام على ألا يزيد إرتفاع الجزء عن الأخر بإرتفاع1 م
4-المحافظة أثناء البناء على إستقامة المداميك الأفقية وإستقامتها الرأسية
5-عند عدم إستكمال البناء فى يوم واحد يتم عمل طرف رباط ولاتزيد سمك اللحامات الأفقية والرأسية عن 1سم
6-يراعى تفريغ اللحامات بالواجهات التى يتم بياضها
7-شد الخيوط الأفقية لضمان أفقية العرموس كل مدماكين على الأقل
8-يتم وضع ميزان الخيط كل 3 مداميك
فرش طبقة مونة كاملة تحت قالب الطوب
إستخدام ميزان الماء لضبط الرأسية
إستخدام ميزان الخيط لضبط الأفقية
إزالة المونة الزائدة من الحائط
بالمتر المكعب مبانى لزوم الحوائط سمك طوبة بمونة مكونة من 250كجم أسمنت للمتر المكعب رمل والقياس هندسى
بالمتر المربع مبانى لزوم الحوائط سمك 2/1 طوبة بمونة مكونة من 300كجم أسمنت للمت المكعب رمل والقياس هندسى
رابعا: توصيف بند المبانى :.
خامسا: المواصفات الفنية لأعمال المبانى:.
سادسا: المونة:.
هي المادة اللاصقة اللازمة لربط قوالب الطوب بعضها ببعض لتشكل الجدار المطلوب .
أنواع المونة:
1-المونة المكونة من (الطين + القش)
    وهي نوعية قديمة يمكن القول أن العمل بها قد انتهى ويعتبر القش العامل الأساسي في تقوية هذا النوع من المونة ولتقليل التشققات .
    ومن عيوبها :
      1- ضعفها وعدم التحمل
      2- حاجتها للصيانة المستمرة
      3- عدم مقاومتها للعوامل الجوية

## Slide 21
  2- مونة الجير(الشيد) والرمل :
  يترك الجير فترة في الماء لإطفاء فاعليته حيث أنه ماص جيد للماء وبالتالي يكون طارد للحرارة كما لتقليل التغيرات الحجمية في الجير.
    من عيوبها:
            1-ضعفها
            2- حاجتها لوقت طويل حتى تكتسب قوتها
  3- المونة المستخدمة في بناء الطوب المفرغ:
  تتكون من:
    الأسمنت: - هي المادة الرئيسية في التفاعل ومن أنواعه :
      اسمنت بورتلاندي
      اسمنت مقاوم للكبريتات
      اسمنت ملون (لأعمال الديكور)
    الرمل : - هو مادة مالئة ليس له أي وظيفة تفاعلية ويستخدم رمل السافية كما يستخدم لتقليل التغيرات الحجمية للأسمنت
    الماء: - وظيفته بدء التفاعل ويجب أن يكون:
      مياه نظيفة صالحة للشرب
      يمنع وجود مواد عضوية أو طينية في الماء أو في الرمل
      يسمح بوجود أملاح في مياه الخلطة في حالة إهمال مساوئها المتمثلة في التزهير
ربط جميع قوالب الطوب عن طريق المونة

## Slide 22
* فوائد المونة:
  ربط جميع قوالب الطوب وجعلها كتله متماسكة
  توزيع الأحمال الواقعة على الحائط
  تعمل كمادة عازلة للصوت والحرارة والرطوبة من خارج الى داخل المبنى
* نسبة المونة:-
  1-الحائط سمك طوبة(250-300كجم أسمنت)للمتر المكعب رمل
  2-الحائط سمك نصف طوبة(300-350كجم أسمنت
سابعا: االبناء بالأحجار:.
تنقسم الأحجار من ناحية تكويناتها إلى احجار اصلها ناري مثل الجرانيت والبازلت او الرسوبى مثل الحجر الجيرى والحجر الرملى او الحجر المتحول مثل الرخام والإردواز . وتتميز الصخور الرسوبيه بوضوح طبقات التكوين او المرقد الطبيعية للاحجار وتتوقف مقاومة الحجر الجيرى على درجة اندماجه الداخلي فكلما زاد وزنه النوعى كلما زاد مقاومته الألومينا . وتتوقف مقاومة الحجر الرملي على نوع المادة الرابطة له والتي تتكون من السليكا والألومينا والجير وكلما زادت نسبة السليكا في المادة الرابطة كلما كانت مقاومة الحجر الرملي عالية .
1- المدماك: هو الطبقة الافقية المتكونة من الاحجار المرصوصة التي يجب ان يكون ارتفاعها موحد 2- العرموس :ويسمى ايضا باللحام او الحل ويجب الا يستمر في الحوائط بل يقطع الحل في الاتجاه الراسي خاصة. 3- روم الحجر: عبارة عن ارتفاع الحجر الداخل في المدماك. 4- الحمل: عبارة عن طول الحجر مع طول الحائط. 5- الصورة : وتعرف ايضا بالسهل وهو عرض الحجر مع طول الحائط او طول الحجر مع سمك الحائط. 6- النبوصية: وهي البرواز المحدد لوجه الحجر ويكون غاطسا عن وجه الحجر ومقطوعا
المصطلحات المستعملة فى البناء بالأحجار:-

## Slide 23
بعض الأشكال المختلفة من الاحجار بألوانها المختلفة
الحجرالسوري - الحجر الاردني - الحجر المقدس
أفضل أنواع الأحجار:-
1- يلاحظ عند استعمال الأحجار الرسوبيه أن توضع بحيث تكون الضغوط الواقعة عليها عمودية على مستوى المرقد الطبيعي للاحجار ففي الحوائط عادة توضع الأحجار بحيث تكون مراقدها أفقية وفي العقود يجب ان يكون مستوى المرقد مارا بمركز العقد
2- يجب ان تكون الحجارة مرتيطة بعضها ببعض وان تكون متينة بحيث تتحمل الاحمال الواقعة عليها بامان.
3- تتوقف متانة البناء على النوع وحجم المستعمل وعلى سمك ونوع المونة المستعمله كذلك فكلما كانت الاحجار المستعمله غشيمة وصغيرة كلما كان تحمل الحائط يتوقف على قوة المونة وكلما كانت الاحجار المنحوته وترقد فوق بعضها فان قوة الحائط تتوقف على نوع الحجر المستعمل .
4- يتم توضيب الحجر بموقع العمل بعد قطعه ونقله وتستعدل اوجه الحجر الأربع المهمة في الانشاء وهي المرقدان واللحامان مع تسوية الوجه الامامي من الحجر حسب الطلب والوجه الخلفي عادة يترك غشيما او يسرى حسب الحاجة ويلاحظ عند النحت ان يكون المرقدان موازيان للمرقد الطبيعي للحجر.
5- يراعى قطع الحل في البناء وان ترقد الاحجار او الدبش فوق مونة مستمرة كما يجب ان تملأ اللحامات الأفقية والراسية والمستعرضة (الداخلة في الحائط) بالمونة . على ان تملأ الفراغات الداخلية بين الاحجار عند الحوائط بالدبش بأحجار اصغر مقاسا وان تغلف المونة جميع الأحجار الا تزيد سمكه عن حوالي 2 سم (لانه لو زاد و سمك المونة عن ذلك فانها عن جفافها تنفصل عن الحجر).
6- يراعى في البناء بالدبش ان يوجد رباط عرضي في كل حوالي 1 متر مكعب من سطح الحوائط يظهر في وجهي الحائط المتوازيين.
7- يراعى عمل النواصي من حجر مهذب او منحوت او من الطوب وذلك لاهميتها.
بناء الحوائط من الأحجار:-

## Slide 24: 4- قوة القص: في بعض الأحيان تتطلب المواصفات ان تقاوم الحجارة قوة القص و خاصة عندما يستعمل في مناطق تتعرض للقص و يستعمل تعبير معامل التمزق للدلالة علة مقاومة الحجر للقص و يتراوح معامل التمزق حسب المواصفة ASTMC97 للأصناف أ , ب , ج ( 6.9 ,5.2 , 3.4 على التوالي )
ولا بد أن تتوفر عدة صفات حتى يصبح الحجر مناسبا - لاستخدامه لإغراض البناء ومن أهمها وقد تم اجراء دراسات مستفيضة من قبل مركز بحوث البناء في الجمعية العلمية الملكية و تم تحديد المواصفات القياسية لحجر البناء من قبل دائرة المواصفات و المقاييس و وزارة الأشغال العامة حيث تم تصنيف الحجر الى 3 فئات حيب الخصائص الهندسية وهي الأصناف أ,ب,ج. وقد تناولت المواصفات الخصائص التالية :
1-امتصاص الماء ( امتصاص الحجر للماء ) : الحجر الأفضل هو الحجر - الأقل امتصاصا للماء , وتزداد نسبة الامتصاص بسبب زيادة المسامية للحجر أو زيادة نسبة المعادن الطينية في الحجر . سيغير لون الحجر بعد تركيبه و تعرضه للماء او امتصاص ماء الخرسانة الإسمنتية عند إتمام عملية الصب ولا بد من التنويه إلى انه لا بد من الموازنة بين رغبة أصحاب المشاريع بالحصول على حجر ذو امتصاصية متدنية و رغبتهم بالحصول على حجر ذو لون موحد ففي الغالب تكون الحجارة الأقل امتصاصا للماء اقل توحيدا في اللون وقد تراوحت نسبة الامتصاص لعينات مختلفة من الحجر ما بين 0.5% و 12% وان زيادة نسبة الامتصاص. وحسب المواصفات القياسية الأمريكية ASTMC97 يجب ان لا يتجاوز الامتصاص 3%, 4.3% , 7.5% للأصناف أ , ب , ج على التوالي .
2- الوزن النوعي :هنالك عوامل وثيقة بين الوزن النوعي للحجر و نسبة الامتصاص وفي معظم -الوزن يتناسب الامتصاص عكسيا مع الوزن النوعي وهذا يعني أن التفاوت الذي نلاحظه في الامتصاص سنلاحظه في الوزن النوعي و في الكثافة و قد تراوحت كثافة عينات لأنواع مختلفة من الحجر الاردني ما بين 1.88 -2.7 في حين أن المواصفات الأمريكية ASTMC97 حددت الكثافة ما بين 2.16 - 2.7 . وتبلغ قيم الكثافة للأنواع أ , ب , ج ( 2.56 , 2.45 , 2.16 على التوالي )
3- مقاومة الكسر : حددت المواصفة الأمريكية ASTMC97 - مقاومة الكسر للأصناف أ , ب , ج ( 55 , 47 , 28 على التوالي ) وقد تراوحت قيمة مقاومة الكسر في أنواع مختلفة من الحجر الاردني بين 11-123
5- مقاومة التآكل : هذه الخاصية تعكس مدى مقاومة الحجر للعوامل - الجوية و عوامل الحت والبري و الاهتراء و قد حددت ASTMC97 الحد الأعلى للتآكل مقداره 1%.
6-صلابة الحجر : فالحجر الصلب أفضل . ومما يزيد في صلابة الحجر - الجيري نقاوه من المعادن الطينية و تبلوره , وعملية التبلور هذه تزيد تماسك مكونات الحجر .
7- اللون ( لون الحجر ) : يعتبر الأبيض من الشروط الرئيسية لدى أصحاب - المشاريع الإنشائية و اللون الأبيض يعكس صفات هندسية أكثر جودة بالنسبة للحجر الجيري خاصة , وعلى الرغم من ذلك يفضل البعض استخدام ألوان أخرى كاللون الأحمر أوالأصفر الأصفر .
اللون الموحد : على الرغم أن الحجر مادة طبيعية يصعب التحكم في - خصائصها الفيزيائية إلا أن تعدد ألوان الحجر في الواجهات المعمارية يفقدها جمالها وبالتالي فالمقلع الجيد هو الذي يعطي حجارة موحدة اللون بنسبه عالية نسبيا.
8- عدم وجود الشقوق و الفواصل و الجيوب الفارغة أو المملوءة بمعدن الكالسيت
مواصفات حجر البناء:-