## Slide 1
Course
Structure Shop Drawing
ACI Detailing Code
Instructor
Eng/ Sabry Al Raghy
salraghy@hotmail.com
أكاديمية الدارين للتعليم المجانى عن بعد
معهد التشييد وإدارة المشروعات

## Slide 2
OUT LINE OF COURSE : -
1- Introduction
2- Shop drawing of foundation (Raft + Isolated footing + Column section)
3-Preparing formwork for slab(Dimension & Levels in detail)
4-Preparing slab framing (Levels & Concrete dimensions and Sections )
5- Shop drawing of beams(Simple beam & Tow span beam and Continuous beam)
6- Shop drawing of Slabs(Hollow block and Solid slab)
7- Shop drawing of Stairs
أكاديمية الدارين للتعليم المجانى عن بعد
معهد التشييد وإدارة المشروعات

## Slide 3
ملاحظات عامة:-
يفضل ان تكون مقاسات اللوحات (موحدة) فى المشروع الواحد وغالبا ما يكون المقاس المستخدم هو(A0) الا فى حالات خاصة
لابد من ترقيم اللوحات طبقا لنوعها (معمارى _انشائى _كهرباء _ ميكانيكا) برقم كود خاص بها مثال (ALA-HO-SH-S-05) وذلك اختصار التالي AL Amal Hospital Shop Drawing Structure-05
لابد ان تكون خطوط الرسم والكتابة واضحة ويفضل عمل مسقط افقى استرشادى (Key Plan) يوضع فى المكان المحدد للملاحظات ويهشر به الجزء من المشروع المبين تفاصيلة على هذا الرسم .
لابد من وضع اتجاه الشمال على اللوحات جميعا .
أكاديمية الدارين للتعليم المجانى عن بعد
معهد التشييد وإدارة المشروعات
INTRODUCTION

## Slide 4
انواع الرسومات :-
رسومات الابعاد الخرسانية:- Concrete Dimension Drawings
وتحتوى على جميع البيانات المطلوبة لتحديد ابعاد العناصرالانشائية ويشمل المساقط والقطاعات الافقية والرأسية والمناسيب واماكن ومقاسات الفتحات
رسومات التسليح :- Reinforcement Drawings
وتحتوى هذه الرسومات على توصيف كامل لاماكن وأقطار وأطوال ورتب وكميات صلب التسليح فى جميع العناصر الخرسانية لوحدات المشروع ولابد ان تكون التفاصيل كافية لتشكيل وتركيب الحديد فى الاماكن المحددة لها دون اى صعوبة
رسومات النماذج المتكررة:- Typical drawings
وهى رسومات توضح تفاصيل لبعض العناصر التى تتكررفى اماكن متعددة من المشروع والتى يمكن توضيحها على رسم واحد
أكاديمية الدارين للتعليم المجانى عن بعد
معهد التشييد وإدارة المشروعات

## Slide 5
الرموز والمصطلحات:-Abbreviations
تستعمل الرموز والمصطلحات فى رسومات الابعاد الخرسانية والتسليح بغرض الاختصارفى كتابة بيانات متكررة على المساقط والقطاعات وأمثلة نلك
COLUMN = C
BEAM = B
SLAB =S
STUCTURAL SLAB LEVEL = SSL
FINISHING FLOOR LEVEL = FFL
المقاسات النموذجية للرسومات:- Drawing standards
المقاسات المستخدمة كالتالي : - A0= 1189*841 mm
A1=841*594 mm
A2=594*420 mm
A3=420*297 mm
A4=297*210 mm
أكاديمية الدارين للتعليم المجانى عن بعد
معهد التشييد وإدارة المشروعات

## Slide 6
عنوان الرسم وجدول التعديلات والملاحظات :-
Drawing Titles & information plans
المكان المخصص للعنوان:- الطرف الايمن السفلى بحيث يظهر العنوان بعد تطبيق نسخ الرسم ويحتوى على :-
اسم المشروع
اسم المالك
اسم المكتب (المصمم للمشروع وعنوانة)
اسم المكتب الاستشارى وعنوانه
اسم المقاول الرئيسى للمشروع
بيانات محتوى الرسم
مقياس الرسم
رقم اللوحة
اسم الرسام والمهندس المصمم والمراجع والمهندس المسئول عن اعتماد الرسم واماكن مخصصة للتوقيع امام كل اسم
أكاديمية الدارين للتعليم المجانى عن بعد
معهد التشييد وإدارة المشروعات

## Slide 7
مقياس الرسم
الرسومات العامة :- 100:1 أو 50:1
الرسومات التنفيذية:- 50:1
المساقط الرئيسية للكمرات:- 25:1 أو 25:1 أو20:1
القطاعات:- 25:1 أو 20:1 أو 10:1
أكاديمية الدارين للتعليم المجانى عن بعد
معهد التشييد وإدارة المشروعات

## Slide 8
سمك خطوط الرسم:- Thickness of lines
والغرض من ذلك هو توضيح العناصر الانشائية وصلب التسليح قدر الامكان
المحاور والمقاسات ( 15. او 20.).
حدود الخرسانة (30. او5 3 .)
الكانات (30. او 35.)
صلب التسليح الرئيسىى جميع العناصر (35. الى60.)
الأبعاد:-Dimensions
يتم كتابة الابعاد والبيانات على الاشكال الموجودة باللوحة بوضوح كاف واختيار ارتفاع مناسب للخطوطبحيث تكون سهلة القراءة بعد الطباعة
المناسيب :-
يتم تحديد منسوب الصفر لكل وحدة بالمشروع بمايتفق مع مناسيب الشوارع المحيطة بالوحدة والرفع المساحى وكذلك الرسومات المعمارية والميكانيكية وتحدد المناسيب بالقطاعات الرأسية والواجهات والمناسيب بالمتر
أكاديمية الدارين للتعليم المجانى عن بعد
معهد التشييد وإدارة المشروعات

## Slide 9
طرق رسم المساقط الافقية والقطاعات presentation of plans & Section
المساقط الافقية:-
ترسم المساقط بحيث تظهر الركائز او الاعمدة والكمرات والحوائط الحاملة بخطوط كاملة بالنظر من اسفل البلاطة الى أعلى مع توضيح أماكن فواصل التمدد والانكماش ان وجدت
مراجعة ا لرسومات :- Checking of Drawing
بعد اعداد الرسم بواسطة الرسام المختص لابد من مراجعة الرسومات عن طريق المهندس المصمم والمهندس المراجع ثم المراجعة النهائية ويتم فيها التأكد من التالى:-
صحة البيانات الواردة فى عنوان اللوحة
كتابة أسماء المساقط والقطاعات لتوضيح كافة المتطلبات
أكاديمية الدارين للتعليم المجانى عن بعد
معهد التشييد وإدارة المشروعات

## Slide 10
مراجعة تصميم العناصر الانشائية للمشروع وفى حالة وجود شك فلابد للرجوع للمهندس المصمم ومناقشتة والتاكد من سلامة التصميم
مراجعة اماكن وصلات اسياخ الحديد واطوال التماسك والغطاء الخرسانى واماكن فواصل الصب او التمدد او الانكماش ان وجدت
مراجعة الملاحظات العامة والتأكد من وضوحها وانها مكتوبة بصيغة الالزام فى تنفيذها
أكاديمية الدارين للتعليم المجانى عن بعد
معهد التشييد وإدارة المشروعات