## Slide 1
بحث المبانى السكنية الادارية التجارية
أسماء المجموعة
رانا فتحى عبد العال محمد sec /3
سمر صابر عبد الرحمن sec/4
مروة سيد شعبان sec/5
مرفت شعبان محمود sec/5
هبة ابراهيم محمد sec/6
يارا عادل عبد الفتاح sec/6
مادة التصميم المعمارى
د/ حمدى صادق

## Slide 2
الفهرس
1. دراسة محددات الموقع العام
3. دراسة الأسس التصميمية للمبانى السكنية
محددات طبيعية
محددات عمرانية
2. دراسة عناصر المشروع و شبكة العلاقات بين هذه العناصر
دراسة عناصر التهوية
دراسة عناصر الاضاءة
دراسة عناصر الاتصال و الحركة
دراسة عناصر الانتفاع
دراسة عناصر الخدمة
دراسة نسب الفراغات و أساليب الفرش
4. دراسة الأسس التصميمية للمبانى الادارية
دراسة عناصر التهوية
دراسة عناصر الاضاءة
دراسة عناصر الاتصال و الحركة
دراسة عناصر الانتفاع
دراسة عناصر الخدمة
دراسة نسب الفراغات و أساليب الفرش
5. دراسة الأسس التصميمية للمبانى التجارية
دراسة عناصر التهوية
دراسة عناصر الاضاءة
دراسة عناصر الاتصال و الحركة
دراسة عناصر الانتفاع
دراسة عناصر الخدمة
دراسة نسب الفراغات و أساليب الفرش
تحليل نموذج سكنى
تحليل نموذج ادارى
تحليل نموذج تجارى

## Slide 3
7. دراسة خاصة بالكتلة و الواجهات
08دراسة العناصر الجمالية
11 . تحليل مشاريع مشابهة و مدى تطبيق قانون البناء الموحد عليها
9. التعرف على قانون البناء الموحد
10 . كيفية عمل دراسة جدوى لمشروع ما
6. دراسة الأسس التصميمية للجراجات

## Slide 4
ان المسكن مبنى ينبض بالحياة بحيث يحتوي على عناصر الحياة المستمرة، وهذا لن يأتي إلا عندما يكون تصميم المسكن مرن بالقدر الكافي لكي يتكيف مع التحولات التي تناسب الأسرة. يعتبر تصميم الوحدات السكنية من أكثر المسائل التصميمية تعقيدا على الرغم من بساطتها الظاهرة فالمسكن هو الذي يمضي فيه الإنسان معظم حياته لهذا فيجب الأخذ بالاعتبار عند تصميم المسكن أن يكون ملائما للوظيفة من حيث المحافظة على الخصوصية والراحة و الأمان وفي نفس الوقت مراعاة المعايير الجمالية.
فالمصمم الناجح هو الذي يصمم مسكن أكثر تفاعلاً مع الإنسان فالمسكن ليس بحاجة إلى تعقيد فراغي أو بصري بقدر ما هو بحاجة إلى أن يقرأه ساكنه أو زائره بيسر وسهولة. ودور المهندس المعماري يتمثل في بحث تطوير أسلوب التصميم المعماري و الهيكل الإنشائي للمسكن و اقتراح استخدام المواد المحلية.
نموذج لأحد الادوار السكنية التى تحوى 4 نماذج من الوحدات السكنية
المبانى السكنية
غرف المعيشة
صالة الطعام
غرف النوم
ممرات
مطبخ
حمام
فراغ توزيع رئيسى

## Slide 5
الابراج السكنية
غرف المعيشة
صالة الطعام
غرف النوم
Lobby
مطبخ
حمام
نموذج لأحد الادوار السكنية التى تحوى شقتين

## Slide 6: الاسس التصميمية للمبانى السكنية
يحدد المدخل مظهر المسكن حيث يعطي الانطباع الاول.
و من بعض المواصفات التي يجب ان تتوفر في المسكن:-
1- جهاز للامان.
2- نوافذ إدخال البريد.
3- لائحة أجراس للمستاجرين.
4- هاتف الباب مع مع إنارة مؤقتة.
5- يجب أن يكون زر الجرس وهاتف الباب سهلى المنال حتى للاطفال.
6- محكة احذية بشكل شبكي يسهل تنظيفها و سريان الماء من خلالها.
7- حجرة ثياب متصلة بالمدخل بحيث يمكن التخلص من الملابس بسهولة
8- مرآه كبيرة مع الطاولة، توضع في زاوية غير مرئية بشكل واضح
9- صالة المدخل يجب ان تكون واسعة بشكل كاف لامكانية الاستقبال بشكل مريح
9- الدرج الذي يقود الى الطوابق يجب ان يكون مرتبط بشكل مباشر بصالة المدخل
10- أن يكون المطبخ مفصولا إما بغرفة الخدمة أو بصالة لمنع الروائح عن البيت
توزيع غرف الوحدة السكنية :
صالة المدخل يجب ان تكون واسعة بشكل كاف لامكانية الاستقبال بشكل مريح
الدرج الذي يقود الى الطوابق يجب ان يكون مرتبط بشكل مباشر
استخدام الشجيرات القصيرة امام المدخل يعطى مظهر جمالى
استخدام عناصر جمالية بالمدخل كانطباع الاول للمبنى
terrace
Living room
غرف النوم :
غرفة نوم بعلاقة مع غرفة ملابس وحمام
يجب ان تكون غرف المعيشة و النوم إلى اتجاه الشرق حيث يجب ان تكون الغرف، الافي حالات خاصة مشمسة في الساعات الاساسية.
تكون عادة ٍمتسعة لابعاد الأسرة ,وفي البيوت الخاصة يفضل دمجها مع الخزائن البسيطة والمزدوجة
غرفه الاطفال : يجب أن تكون بعيدة عن غرفة الجلوس ,وقد يكون لها منفذ إلى الحديقة وأذا كانت الأرض ذات ميل يجب أن تكون في الطابق الأرضي
المداخل:
مخطط هيكلى لعناصر الوحدة السكنية

## Slide 7
يجب ان تكون :
1) غرف المعيشة و النوم إلى اتجاه الشرق حيث يجب ان تكون الغرف مشمسة في الساعات الاساسية.
، الافي حالات خاصة.
هي الصالة التي تحتضن افراد الاسرة معظم ساعات النهار، و يجب ان تاخذ هذه الغرفة الاتجاه الشمالي الشرقي، و يخضع فرش هذه الغرفة لمتطلبات الاسرة و هوايات افرادها.
التاثيث الداخلي صالة المعيشة: - غالبا ا تستخدم صالة المعيشة لاستقبال الضيوف خاصة في الوحدات السكنية الصغيرة نسبيا التي تحتوي على غرف نوم فقط الى جانب حجرة المعيشة وفي هذه الحالة يفضل اضافة وظيفة اخرى مهمة في اغراض التصميم الداخلي الى غرفة المعيشة و هو غرض التخزين,
- حيث ان معظم النشاط في غرفة المعيشة موجه الى مشاهدة التلفزيون فانه يمكن استخدام (قطعة) اثاث واحدة مع عدم شغل مساحة كبيرة في الغرفة و ذلك باستخدام وحدات حائط ذات ارتفاعات حرة
المطابخ
توجة المطبخ إلى الشمال الشرقي أو إلى الشمال الغربي ومن المطبخ يجب أن أمكن الحصول على رؤية شبك
الحديقة وباب المدخل وملاعب الأطفال.
ويجب أن يكون الحد الأدنى لمساحة المطابخ 5متر مربع,و يجب أن يكون على اتصال جيد بغرفة الطعام وأماكن الخدمة
وخاصة مغسل الثياب والحمام ودورة المياه والغرف الأخرى المجهزة بالغاز والماء.
أماكن الغرف:
ركن الضيافة:
صالات المعيشة
نماذج فرش صالات المعيشه
الابعاد المناسبة للمطابخ بالمبانى السكنية

## Slide 8
: 1- حوض الغسيل 2- الثلاجة 3- الموقد و هذه المحطات هي ما يشكل رؤوس المثلث الثلاثة بحيث تقاس أضلاع المثلث من مركز كل من حوض الغسيل , الثلاجة , الموقد. بحيث تكون الثلاجة في أقرب مكان للباب، فلا يضطر من يريد استخدامها للمرور إلى داخل المطبخ، ويكون الحوض في أقرب مكان للإضاءة أو الشباك، أما الموقد ففي أقرب مكان لمصدر التهوية. و لأفضل النتائج يفضل أن يتراوح محيط المثلث من ( 4-8 متر ) و كل ضلع للمثلث يجب أن لا يقل طوله عن ( 1,25 متر) و لا يزيد عن (2.75متر(
بالنسبة لتصميم المطبخ هناك خمسة تصميمات أساسية يمكن اعتماد أحدها على أساس معطيات كل حالة و حسب جغرافية المطبخ و مساحته …
اعتماد الخط المستقيم في المطابخ التي لا يتجاوز عرضها( 1,60م ) بحيث يكون الأثاث موزعاً كله على جدار واحد و بالتالي لن يحتاج لمثلث عمل لصغر حجمه عادة .
2- توزيع الموجودات على خطين مستقيمين متوازيين و هو حل مرغوب في المطابخ المستطيلة الشكل على أن لا يقل عرضها عن (2.40م) .
3- اعتماد تصميم على شكل حرف "L" و هذا التصميم مناسب للمطابخ المربعة أو المستطيلة فيتم توزيع الأثاث على جدارين يشكلان زاوية ….. و هذا أكثرها استخداماً لمرونة الحركة فيها .
4- يمكن توزيع الأثاث في المطبخ على ثلاث جدران من المطبخ على شكل حرف "U" و هذا الحل يسمح بتقريب منطقة مثلث العمل , لكن هذا التصميم لا يناسب المطابخ التي تقل مساحتها عن عشرة أمتار مربعة وهذا التصميم ممتاز لمن يريد أن يفتح شباك من المطبخ للصالة المجاورة .
المعروف أن في المطبخ ثلاث محطات عمل أساسية هي

## Slide 9: علاقة المطبخ بباقى عناصر المسكن
غرف الطعام:-
يفضل أن يكون الأتجاه في وجبة الأفطار نحو الشرق
أما في الوجبات الأخرى أن يكون ناحية الغرب .
تكون غرفة الطعام مختصرة الى الحد الأدنى لتأدية وظيفتها فقط
و يمكن أن يكتفى لها
بركن في غرفة أو تلحق بصالة المدخل أو غرفة المعيشة.
غرفة الطعام يجب ان تكون ع اتصال مباشر بالمطبخ
اسكتش لتوضيح العلاقة الوظيفية لغرف الطعام والمطبخ وغرف المعيشة
الابعاد المناسبة لغرفة الطعام
اسكتش لتوضيح العلاقة الوظيفية للمطبخ وعناصر المسكن الاخرى
5- و أخيراً المطبخ الجزيرة هو حل للمطبخ الذي تزيد مساحته عن 15 متراً مربعاً , و فيه يتم تجميع الأثاث وسط المطبخ فيبدوا أشبه بجزيرة و غالباً يستخدم هذا النوع في مطابخ المطاعم و الفنادق .
أختيار أماكن غرف الطعام
الأتساع
تكون غرف الطعام على أتصال مباشر بالمطبخ أو الأوفيس ليس من الضروري أن تكون هناك علاقة مباشرة بينها و بين باقي أجزاء المسكن
الابعاد الطاولة لغرفة الطعام

## Slide 10
دورات المياه :-
توضع الأجهزة الصحية في غرف خاصه بها سواء في المباني السكنية أو المباني العامة
و يجب مراعاة الأتي في تصميم الغرف .
كل غرفه تحتوي على أجهزه صحية يجب أن تكون مضاءة طبيعيا عن طريق نافذة.
لا يجوز الأعتماد على النوافذ أو الأبواب وحدها في التهويه لكن يجب أن يكون في كل
تكسى حوائطها بأرتفاع لا يقل عن 1.5م و تكون غير قابلة لأمتصاص الرطوبة
الوضع الجغرافي الملائم للحمامات هو الجنوب الشرقي .
يجب أن يكون قريبا من المطابخ و التواليت مباشرة و ذلك لسهولة توصيل الحمامات بمواسير المياة و الغاز و لسهولة تجميع مواسير الصرف
يكون مكان الحمام بالقرب من غرف النوم لسهولة الأستخدام
اذا كانت الأوجة الداخلية للبئرناعمة تكون أبعادة 1.5*2م=3م2
اذا كانت الأوجة الداخلية للبئر خشنة تكون أبعادة 2م*2م=4م2
مساحات فتحات التهوية علية لا تقل عن 12% من مساحة قطاع البئر.
الفتحة السفلية لأول دورة مياة على البئر يجب أن ترتفع عن الأرضية بمقدار 2م.
الفتحة السفلية يجب أن ترتفع عن الأرضية بمقدار 20سم.
في السطوح يجب أن تكون القوالب الخشبية للأبار عازلة للصوت تماما وفى الاسطح يجب ان يعلو بئر التهويه عن دوره المبنى بمسافه 3 متر عن الاقل وله سقف واقى مائل ضد المطر
أو أكثر في حائط خارجي ولا يجوز أن تكون مساحة هذه النوافذ أقل من نصف متر مربع
دورة مياه ماسورة للتهوية من مادة غير قابلة للأحتراق توضع رأسية مخترقة السقف أو الحائط الخارجي بالقرب من السقف
أختيار أماكن الحمامات في المنازل
أبعادأبار التهوية الرأسية

## Slide 11
هذا الركن ياخذ عادة اتجاه الشمال و يحتوي على رف للكتب 1 م.
و يوجد في المنازل الكبيرة نسبيا، و ينبغي أن تكون نوافذه و مطلة على افضل منظر موجود.
التراس هو امتداد خارجي لمساحة حيوية من المنزل و التراسات ذات الزاوية، فهي تحجب انظار القضوليين، و كذلك فهي تعتبر مصدرا للرياح، و عند التصميم للتراسات يراعى:
التوجيه ناحية الشمال، و المناظر الطبيعية، المواقع الصحيحة بالنسبة للمساكن المجاورة، و المساحة الكافية لها و الحماية ضد الانظار، و التقلبات المناخية كالرياح و المطر و التعريض المباشر للمشاة.
يجب أن تكون الشرفات معرضة للشمس، و بمعزل عن الرياح و أمام غرف الطعام أو المعيشة، و كمثال إذا كانت الرياح المسيطرة جنوبية غربية، فيجب توجيهها من الشرق الى الجنوب، أقل عرض لاماكن الهواء الطلق لخلق مكان لمقعد بجانب الحائط من 2 إلى 3 م.
دورات المياه وتجميع اكثر من واحد على منور
المكتبة:
الصالون الصغير

## Slide 12
المبانى الادارية
أولاً- تعريف المبنى الادارى:
هو أحد الأبنية التي تدل علي مدى تقدم المجتمع فالمبنى الإداري وحدة من المجتمع لا يتجزأ عنه حيث أن طرز المبنى الإداري لا ينفصل عن الطرز المعمارية السائدة في المجتمع والمبني الإداري يمكن أن يكون مكون من طابق أو اثنين أو أكثر.
يعتمد موقع المباني الإدارية علي الغرض والنوعية التي سوف يستخدم فيها هذا المبنى .
هناك عدة نوعيات من المباني الإدارية منها :
1ـ المباني الخاصة لمكاتب المحامين والمهندسين ، والمعماريين .. إلخ ومثل هذا النوع من المكاتب يجب أن يقع علي شريان رئيسي من المواصلات ، ولا مانع من كونها بعيدة بعض الشيء عن مركز المدينة.
2ـ مكاتب الخدمات العامة والتي تحتل مركز المدينة لأهميتها الكبيرة والتي يجب أن تقع علي شريان أساسي للحركة . كما يجب أن تكون هذه المباني قريبة من أماكن انتظار السيارات سواء أكانت علي الأرض أو في مبانى متعددة الطوابق حتى تقلل من مسطح الأرض المستغلة التي تكون باهظة التكاليف في هذه المواقع.
مبنى جهاز مرفق الاتصالات
متطلبات تصميم المبنى
1-استخدام الموديول : عند تصميم المباني الإدارية يجب الاعتماد علي موديول في المسقط الأفقي وفي الواجهات والقطاعات ، سواء أكان المبنى استخدام الموديول فى المسقط الافقى
استخدام الموديول فى الواجهات
من الطوب أو الحديد أو الألومنيوم والزجاج أوالخرسانة المسلحة .
حيث يختار الموديول الذي يعطي أفضل حل للمبنى الذي وضع التصميم الداخلي علي أساسه ، ويتوقف هذا الموديول علي مساحة الغرفة الذى يمكن أن يحدد بعدد الذين يعملون بها ، وأيضا نوع العمل الذي يقومون به ، كما تحسب الأبعاد بحيث يمكن الإعتماد علي الإضاءة الطبيعية في إضاءة المكاتب إلي حد كبير ، وعلي ذلك ، فإنه يمكن تحديد المسطحات المناسبة لكل غرض من الأغراض التي يتم وضع.المباني الإدارية
1-عدد الأدوات المكون منها المبني .وعليه يتحدد نوع المسقط الأفقي (مفتوح ، مغلق ) وذلك علي حسب طبيعة المبني. 2-عدد العاملين في الأدارات المختلفة في المبني .
انواع المبانى الادارية :ـ
مبنى برج الاطباء
مبنى ديوان عام الوزارة

## Slide 13
3 -عدد مستخدمي المبني من الجمهور. -4الأخذ في الإعتبار وجود محال تجارية في المبني سواء منقصلة أو مراكز مجمعة. -5وجود جراج خاص بالمبني حتى يمكن إستخدام المترددين علي المبني له. 6-التجهيزات الفنية الخاصة بالمبني وكيفية إدارتها وصيانتها. -7وسائل الاتصال الأفقى والرأسى فى المبنى ومراعاة خطوط السير .
8-الخدمات المختلفة في المبني (دورات مياه ، أوفيس) . -9مراعاة الأمان في المبني وذلك بوجود سلالم الهروب لأستخدامها وقت الخطر.
العناصر الوظيفية في المبني الإداري
1ـ مكاتب إدارية : تنقسم المكاتب الإدارية منه حيث المسقط الأفقي إلي نوعين:
أ- مسقط أفقي مغلق . ب- مسقط أفقي مفتوح.
- 3 الخدمات: ومنها دورات المياه والأوفيس وغيرها. -4 التجهيزات الفنية : غرف التحكم والتكييف والصيانة والمصاعد وغرف المراقبة وسائل الإتصال داخل المبني وخارجه – توصيلات المياه والكهرباء والصرف في المبني . - 5المحال التجارية : قد تكون في صورة منفصلة أو متجمعة في شكل مراكز تجارية ولكن منها تصميم خاص بها. - 6جراج المبني : قد يكون في مستوى الشارع أو علوي أو سفلي من دور واحد أو عدة أدوار. -7 الإستقبال : ويكون عند مدخل المبني الرئيسي ذو مساحة كبيرة نسبيا.
.
اسكتش يوضح العلاقة بين العناصر
المقاسات اللازمة للعناصر الوظيفية
-غرف المكاتب: يجب ألا يزيد أكبر عمق للمكتب من الشباك عن 6 متر وفي حالات خاصة يمكن أن يصل إلي 7.5 متر ، وتتراوح مساحة المكتب بين 24 ، 40 متر مربع. أما غرف المديرون فيمكن أن تكون أوسع من ذلك حيث يود بها مكان للاجتماعات الصغيرة ، كما يلحق بها غرفة للسكرتارية التي تتراوح مساحتها بين 8 ، 20 مترا مربعا . أما في الصالات المفتوحة فإن مسطحها يتوقف علي العمل الذي يتم بها وعلي الطريقة التي توضع بها المكاتب ، مع الأخذ في الإعتبار أن عرض الممرات بين المكاتب يتراوح بين 1.90 إلي 3.70 مترا.
2ـ بطارية الحركة: وتتكون من:
أـ سلالم رئيسية للمبنى.
ب- سلالم للهروب.
جـ ـ مصاعد كهربائية (أكثر من 16 متر ارتفاع).
دـ الطرقات الأفقية.
ـ ويفضل أن :
1 - يفضل أن تجمع .
2 - أن تكون قريبة من المدخل
3 - و يمكن رؤيتها بسهولة .
4 - كما يجب عمل الاحتياطات اللازمة لمنع وصول الضوضاء التي تحدثها التجهيزات الميكانيكية للمصاعد الي أي غرفة .

## Slide 14
بعض المقاسات التي يجب أن تراعى في التصميم
المكان
البعد العادي
البعد الأقصي
عمق الغرفة 3.7 7.50 9.25 متر شباك الوسط 1.00 3.25 6.00 متر عرض الممر المفرد 1.50 2.00 2.50 متر عرض الممر المزدوج 1.75 – 2.50 م 3.25 متر ارتفاع الغرفة 2.50 – 4.00 5.00متر
غرف الأرشيف : يراعي أن تكون غرف الأرشيف قريبة من غرفة الموظفين ، وتعتمد مساحتها علي حجم المحفوظات المطلوب حفظها بها ، وكذلك عدد العاملين بها ، ومن الممكن أن يكون بنفس ارتفاع غرفة المكاتب كما يمكن أن يكون أقل .
غرفة الرسم : الإضاءة المفضلة في غرف الرسم يجب أن تأتي من الشمال أو الشمال الغربي ، ويفضل أن تكون علوية ، وذلك للحصول علي الإضاءة المناسبة بدون حدوث انعكاسات .
- بعض المساحات المطلوبة للعاملين بالمباني الإدارية : -1موظف الآلة الكاتبة يحتاج لمساحة 1.7م2. -2الموظف العادي يحتاج لمساحة 2.30 م2. -3الموظف المتعامل مع الجمهور يحتاج لمساحة 2.50م2. -4غرفة السكرتارية لا تقل عن 10م2. -5موظف واحد بمكتب خاص يحتاج لمساحة 9م2. -6موظف في غرفة مشتركة مع موظف آخر 5م2. -7موظف في صالة خاصة بالموظفين -8الفرد يحتاج إلي مساحة 2.5 م2 في صالات الاجتماعات. -9المساحة اللازمة لرئيس القسم من 15.00 : 25.00 م2. -10المساحة المطلوبة للمدير 28م2
النشاط الوظيفي في المكاتب الإدارية
1- أعمال ساكنة و تنقسم الى : أ‌- العمل المكتبي : تحريك الأوراق – وجود سكرتارية – وجود مكاتب التسجيل. ب‌- الإستعلامات : قاعة سجلات – بيانات الأنشطة. -2 أعمال متحركة وتنقسم الى : أ‌- متابعة العمل داخل الشركة أو مصنع أو بعض الأعمال الصناعية الخفيفة. ب‌- عملية التدريب . ج‌- عملية التفتيش والتنظيم.

## Slide 15
عناصر الإتصال في المباني الإدارية
يعتمد تصميم عناصر الإتصال علي عاملين هامين جداً :
العامل الأول :عدد الأشخاص المستخدمين لهذا المبني.
العامل الثاني:عدد أدوار هذا المبني.
وطبقاً لهذين العاملين يمكن تحديد عدد عناصر الاتصال وأماكن وجودها، كما يمكن تحديد عرض الممرات التي توصل إلى عناصر الإتصال المختلفة . وتنقسم عناصر الإتصال إلى:
يتم تحديد السلالم وعددها علي أساس عدد الأشخاص الذين يستخدمون المبني، ويوضح الجدول التالي نسبة عدد الأشخاص الي مقاسات السلالم:
أرتفاعها | عرض الدرجة | أقل عرض للسلم | عدد الأشخاص
0.165م | 0.30 م | 1.05 م | 200 شخص
0.165م | 0.30 م | 1.35 م | أكثر من 200
ويضاف 15 سم إلى عرض الدرجة لكل 100 شخص زيادة أكثر من 400 شخص، ويلاحظ أن عرض وارتفاع الدرجة يجب أن يكون واحد لكل سلم. |  |  | 
2- المصاعد في المباني :
يفضل أن تجمع، وأن تكون قريبة من المدخل، ويمكن رؤيتها بسهولة، أما حائط المصعد فإنه من الواجب ألا يكون مشتركاً مع أية غرفة مجاورة حتي لا تصل الضوضاء اليها، كما يجب عمل الاحتياطات اللازمة لمنع وصول الضوضاء التي تحدثها التجهيزات الميكانيكية للمصاعد الي أي غرفة، وذلك بإستخدام الحوائط العازلة، كما يجب إضائتها ليل نهار بالإضاءة الصناعية، كما يجب أن يكون الحائط المحيط للمصعد مقاوماً للحريق، وكذلك مدخل المصعد، ويفضل أن يصل الضوء والتهوية الطبيعيان الي غرفة آلات المصعد.
4- الطرقات:
الطرق الرئيسية في المبني يجب ألا تقل عرضها عن 1.5متر.الإضاءة والتهوية الطبيعية للمرات ليست ضرورية، ويمكن الإعتماد علي الوسائل الصناعية في المباني الإدارية، هي غالباً ما تكون في ضواحي المدن حيث يكون سعر الأرض رخيص، ويفضل الإعتماد علي ممرات محيطة بالمكاتب من جهة واحدة أو علي الأقل وجود شبابيك في نهايته إذا كان محاطاً بالمكاتب من الجهتين.
كما يمكن تقليل ارتفاع الممرات عن ارتفاع الغرف مع استعمال فرق الارتفاع بتغطيته بسقف مستعار لتسيير مواسير التكييف اللازمة لتهوية الغرفة المجاورة للممرات.
ثالثا: عناصر الإتصال :
1- السلالم:

## Slide 16
5- سلالم الهروب :
سلالم الهروب ذات أهمية كبرى في المبني الإداري وخاصة التي يزيد ارتفاعها عن 40 طابقاً، والمبني الذي يحتوي علي 200 شخص يحتاج الي سلم للهروب عرضه 100سم، أما إذا كان المبني يحتوي علي أكثر من 200 شخص فيحتاج الي سلم عرضه 125 سم.
ويجب أن تفتح جميع الأبواب نحو سلم الهروب، كما يجب أن ينشأ سلم الهروب من مواد لا تتأثر بالحريق. ويفضل أن يؤدي سلم الهروب من الطابق الأرضي مباشرة الي الطريق الخارجي، كما يجب أن يفتح باب السلم الي الطريق الخارجي.
رابعا: بطاريات الخدمة:
تحتوي بطاريات الخدمة في الابراج على:
المصاعد
بهو المصاعد
3. السلالم (سلم رئيسي و سلم هروب)
4. أروقة مضادة للحريق
5. الحمامات
6. غرف خدمية
طرق وضع بطاريات الخدمة في الوضع العام
طرق وضع بطاريات الخدمة في حالة تعدد بطاريات الخدمة
سلالم الهروب

## Slide 17
مبنى مكاتب شركة شيرى لتأجير السيارات بالرياض
مثال توضيحى
الواجهة الامامية
المصمم :مكتب النعيم للاستشارات العمرانية .
المقاول الرئيسى : شركة هاشم للمقاولات .
مساحة البناء : 2700 متر مربع
مكونات المبنى :
يحتوى المبنى على أماكن لاستقبال العملاء ومكاتب ادارية لموظفى الشركة ومكان انتظار واستراحة للسائقين ، يتكون مبنى شركة شيرى من دور أرضى ودور ميزانين وثلاثة أدوار علوية وملحق علوى .
المساقط الافقية للمبنى
المسقط الافقى للدور الارضى
المسقط الأفقى للدور الميزانين
المسقط الافقى للدور الاول
المسقط الافقى للدور التانى
وصف المبنى :
المبنى عبارة عن مكعب شفاف من الخطوط الخرسانية يحتضن بوسطة اسطوانة زجاجية تنتهى بهرم زجاجى أيضاُ ، يستند هذا التكوين إلى كتلة رخامية رأسية تشكل خلفية للمجسم الأمامى وتفصله عن الكتلة الخلفية التى تتناين مع الكتلة اللأمامية ، فالكتلة الأمامية تقدم للمشاهد تداخلاً فراغياً بين الشبكة الخارجية والكتلة الأسطوانية بينما الكتلة الخلفية كتلة صلبة ليس بها إلا فتحات قليلة .
يمكن تقسيم شكل المبنى إلى ثلاثة اجزاء رئيسية هى :
الجزء الامامى المطل على شارع العليا يحوى القفص والاسطوانة ، الجزء الاوسط عبارة عن كتلة مصمته مكسوة بالرخام تكون خلفية للقفص الأمامى ، والجزء الخلفى عبارة عن صندوق مصمت به عدد قليل من الفتحات المربعة التى تقدم للناظر لوحة تشكيلية مسطحة .
الواجهة الشرقية ( الخلفية ) للمبنى
الواجهة الجنوبية ( الجانبية ) للمبنى
الواجهة الشمالية ( الجانبية ) للمبنى

## Slide 18
المعايير التصميمية للمراكز التجارية:
أولا الموقع العام :
يجب ان يقع المدخل الرئيسى للمركز التجارى على شارع رئيسى
يجب ان يكون على امتداد محور المدخل البهو الرئيسى و به عناصر الاتصال
1- اعتبار المشروع كتلة معمارية واحدة تتوفر فيها عدة مداخل رئيسية أوفرعية يمكن الوصول منها إلى بهو داخلي رئيسي كبير يضم مجموعة من السلالم ويتفرع منه مجموعة من الطرقات التي تصل إلى عناصر المشروع
قلب المشروع
محلات تجارية
مخازن
جاراجات
3- توزيع عناصر المشروع على أجنحة تتفرع من مركز توزيع رئيسي .
العناصر المعمارية فى المراكز التجارية
المداخل
الممرات التجارية
عروض المتاجر
اللافتات والعلامات الارشادية
تنسيق الموقع
العناصر المتواجد بالفراغات
صالة المدخل الرئيسية
المدخل الرئيسى
المدخل الفرعى
المدخل الفرعى
البهو الداخلى
المدخل الفرعى
المدخل الرئيسى

## Slide 19
2- تقسيم المشروع إلى أجزاء حسب الوظائف الموجودة فيه مع الربط الفراغي وإمكانية توفير مسطحات خضراء كمناطق مفتوحة مع الأخذ بعين الاعتبار علاقة العناصر المكونة للمشروع وتشكيله مع الوسط المحيط .
4- توزيع عناصر المشروع بحرية في فراغ واحد كبير تحت سقف وبشكل منتظم .
5- وضع محلات جذب الجمهور في موقع يضمن تنشيط حركة الجمهور ولذا لابد من معرفة المواقع السلبية لمناطق جذب الأطفال 0
6- مراعاة التصميم والمساحات وأبعاد المركز التجاري بما ييسر حركة الجمهور من وإلى المركز وعدم تعارض حركة السيارات مع حركة المشاة
7- تصنيف المحلات المتخصصة مع بعضها وعدم الخلط بين المحلات كأن تخلط محلات اللحوم مع المحلات الصناعية أو غيرها. 8- من المستحيل أن تتجاور داخل المركز التجاري المحلات ذات الأنشطة المتماثلة مثل محلات الملابس ومحلات الصناعات الجلدية وكذلك محلات الكماليات وتجمع محلات الأدوات الكهربية

## Slide 20
1. المداخل :-
مداخل المركز التجاري لابد أن تكون واضحة و مؤكدة والمطلوب أن توحي بالعظمة والفخامة لأنها منطقة انتقالية من الخارج إلى الداخل ، و يستحب استخدام مواد ذات جودة عالية إضافة إلى أن عناصر التشجير و المزروعات بالمداخل تعزز أهمية المركز التجاري أيضا ارتفاع وعرض المداخل يجب إن يتناسب مع م الواجهات الخارجية والداخلية لأنه إذا ما كانت هذه المداخل منخفضة وغير مضاءة جيدا فأنها تشكل عائقا أمام جذب المتسوقين لمركز التسويق لذا فان المداخل يجب إن تكون ذات تميز خارجي شديد .
مداخل مركز ستى ستار
سان إستيفانو
sally mall
2.صالة المدخل الرئيسية :
تتجمع عندها مسارات الحركة بمركز التسوق وقد يتواجد بها أنشطة العروض الموسيقية أو تستغل أجزاء منها كاكافيتريات مفتوحة أو كمعرض للسيارات ، مع مراعاة الإضاءة و تحمل الأرضيات لكمية الأحمال الحية الواقعة عليها ويستفاد من الساحات الرئيسية كسر الملل الزائد الناتج عن ممرات التسوق الطويلة

## Slide 21
3.االمتواجدة بالفراغات العامة لعناصر في المراكز التجارية :. مثل الحدائق الداخلية وتوفير الوسائل الإرشادية المختلفة لتسهيل الوصول إلى مختلف المتاجر وفقا لأنواعها المختلفة,مناطق للجلوس والعاب الأطفال والعاب الفيديو. كذلك يعتبر الماء من المعالم الجذابة للغاية في مراكز التسوق ولذا وجود النفورات يعتبر من الأشياء المفضلة ، و استخدام نظام للنداء العام إضافة إلى توفير وحدات للتليفون .
.4. تنسيق الموقع: أولا: خارجيا استخدام الأشجار الطبيعية وأشجار لا تحتاج إلي الكثير من العناية, يجب أن توزع بشكل يؤكد الممرات مع تظليل أماكن الجلوس .
ثانيا: داخليا يجب أن يشمل العديد من العناصر النباتية والمائية وتغير المستويات والألوان كما يجب أن تشتمل علي مقاعد داخليه. الاضاءة يجب أن تكون مناسبة للشجيرات والزهور ويجب ألا يؤدي استخدام الشجيرات إلي إحداث تشويش علي رؤية المتاجر واللافتات الداخلية ,ويجب أن تتحمل الشجيرات والمزروعات الحرارة والرطوبة الداخلية ويفضل استخدام نباتات دائمة الخضرة , كذلك يجب أن تعطي الحدائق انطباعا جيدا للمتسوقين وتدفعهم للصعود إلي الأدوار العلوية

## Slide 22
نسب الفراغات و اساليب الفرش
اسس تصميم اساليب العرض
عناصر الاضاءة
المخازن

## Slide 23
5. اللافتات والعلامات الإرشادية: هي التي ترشد المتسوقين أماكن واتجاهات معينه بمركز التسوق مثل أماكن الخروج أو دورات المياه أو سلالم الهروب. يجب أن تكون الإرشادات بسيطة وبحروف واضحة ومن لون واحد تثبت علي خلفية متبادلة معها, كما يجب أن تكون بعيدة عن متناول اليد" علي ارتفاع 2.5م“
6.الممرات التجارية: الممرات هي العنصر الذي يحدد شكل التسوق و تتكون من طرق رئيسية للمتسوقين تحيط بها المحلات التجارية من الجانبين بالإضافة إلي ممرات جانبية قلية و يمكن أن تؤدي إلي نقطة أو أكثر من نقاط الالتقاء (الفراغات) و تقع المداخل الرئيسة لجميع المحلات الصغيرة علي الممر التجاري الرئيسي أو علي الممر الجانبي (و أن كان ذلك غير مرغوب فيه)
الممرات التجارية على شكل حرف -t- l

## Slide 24
الاشتراطات العامة لتصميم الممرات التجارية:-
يجب أن يكون تصميم الممرات التجارية بحيث توفر انسياب حركة المتسوقين لاقصى درجة
أن تكون في تخطيطها العام بسطة و يسهل التعرف عليها .
يجب أن تكون الممرات التجارية ذات طابع مبهج يؤدي إلي الاستمتاع بالسير بها هذا إلي جانب توفير بعض الأماكن
للراحة و الاسترخاء و علي هذا الأساس تعتبر الشجيرات الصغيرة و الزهور و النفورات و التماثيل من الجوانب
الأساسية الهامة بالممرات مع الحرص علي عدم حجب رؤية المتاجر .
يجب أن تؤدي نهايات الممر التجاري إلي عناصر الجذب بمركز التسويق .
أبعاد الممرات التجارية أولا : عروض الممرات التجارية
أقل عرض للممرات الصغيره المتصله من (5-6 م) فى الممرات الرئيسيه يتراوح بين (13-15 م)
- توضع فيها الأشجار والتماثيل
من مساوئ العروض الكبيره للممرات أنها تجعل المشترين يمرون بعيدا عن المحلات أحيانا
ثانيا:أطوال الممرات التجارية يجب ألا يتعدى الممر التجاري عن 250 متر و إلا سوف يشعر المتسوق بالملل من طول الممر التجاري أشكال الممرات التجارية: تأخذ الممرات التجارية إشكالا كثيرة فقد تكون خطية مستقيمة أو خطية منكسرة علي شكل حرف "L " أو علي هيئة حرفT
2-عناصر الأتصال الرأسيه :-
- زوايه الأرتفاع لا تزيد عن 35 درجه عند الدور إرتفاعه 6م أقل عرض للدرج 60 سم وأكبر عرض 105 سم وتنقسم إلى :-
ثانيا : السيور الناقلة المائلة : و تعتبر الميزة الأساسية للسيور الناقلة السلالم المتحركة انه يكون بواسطتها نقل البضائع التي يشتريها العملاء مثل الكراسي و عربات الأطفال بسهولة و من عيوب السيور الناقلة انه من الممكن أن تكون طويلة جدا بدرجة اكبر بكثير من السلم المتحرك و ذلك لتجنب الانحدار أو الميل الشديد.
أقل عرض هو 60 سم والأقصى هو 105 سم وزوايا الأنحدار بين 0 و8 درجات كحد اقصى والسرعه المسموح بها هى 0.9 م/ث2

## Slide 25
ثالثا:المصاعد: يوصي دائما باستخدامها لأنها تشغل حيز اقل بكثير مما تشغله السيور الناقلة أو السلالم المتحركة و هي اقل في تكلفة التشغيل من السلالم المتحركة و تنقل معظم احتياجات
تنقل فى وقت أسرع بفضل وجود واحد كبير أفضل من 2 ذات حجم صغير
ملحوظه :-
وجود كل وسائل الاتصال الرأسيه كلها لا تغنى عن وجود سلم عادى ويستخدم كسلم هروب
رابعا السلالم:
يندر استخدام السلالم ولكن مراعاة تصميمها في المراكز التجاريه
فراغات الأطفال :-
المطاعم :
تمثل مساحه 5% من مساحه المول
المقاهى والكافتريات :-
أفضل أماكنها بالقرب من ساحات إنتظار السيارات وأنسب مواقعها بالبدروم والمستويات العلويه والاماكن الطرفيه والمواقع الخارجيه المستقله
صوره توضح المقاهى والكافتريات
السينيمات :-
يلزم وجودها كعناصر ترفيه داخل المول التجارى

## Slide 26
أماكن إنتظار السيارات
عدد أماكن الانتظار بالنسبة لمساحة المبني :-
تختلف أماكن الأنتظار المطلوبة لمستخدمي أي مبني إختلافاً كبيراًباختلاف نوع المبني أي إستخدامه ومساحة المبني والجدول التالي يوضح اماكن الانتظار المطلوبة لمبنى سكنى ادارى تجارى
الانتظار المكشوف
1 موازي للرصيف
2 مائل علي الرصيف
3 عمودي علي الرصيف
أبعاد المواقف المتوازية في الشوارع
الحد الأدنى لبعد المواقف المائلة عن تقاطعات الطرق
الحد الأدنى لعرض الشارع في حالة عمل المواقف المتوازية
نوع المبني | عدد أماكن الانتظار بالنسبة لمساحة المبني
سوبر ماركت كبير | مكان واحد لكل 12م2 داخل المدينه مكان واحد لكل 12م2 خارج المدينه
المطاعم والكافتريا | مكان لكل 5م2 من صالة الطعام
المطاعم السريعة | مكان لكل 3م2من صالة المطاعم
المباني الادارية | مكان لكل 25م2من مساحه المبنى
الفنادق | مكان لكل 100 غرفه (النزلاء )مكان لكل 5م2من صالة الطعام "المطاعم "مكان لكل 5م2من صالة الطعام الاحتفالات .

## Slide 27
تختلف المساحات المخصصه للمعاقين عن العادى فيجب ان تسمح بجلوس اكبر حول السيارة لامكانية التنقل .
يجب ان يوفر مكان الانتظار مساحه كافيه من الجهة اليسرى متصلة بمنحدر للصعود على الرصيف .
صور توضح انتظار المعاقين
مواقف المعاقين :
الانتظار المخصص للمعاقين:
1- حتي 25 مكان انتظار.......يخصص 3أماكن
2- من 50:26 مكان انتظار.......يخصص 4أماكن
3-من 75:51 مكان انتظار .......يخصص 5أماكن
4- من 100:76 مكان انتظار.....يخصص 6اماكن
انتظار تحت الارض:
هناك طرق مختلفة للجراجات المفتوحة تحت الارض وتحت المباني في الشوارع وفراغات تستخدم للركن في حالة ضيق المكان.
صور توضح الانتظار تحت الارض
- تخطيط و تصميم المواقف تحت الارض
1- يجب أن لا يقل عرض المدخل أو المخرج عن3.50م
2- في حالة ما إذا كان المدخل والمخرج معاً من فتحة واحدة فلا يقل عرض الفتحة عن (7.5م) ويوضع فاصل لحركة المرور لا يقل عرضه عن 50سم.
3- يتم مراعاة اختيار مواقع المداخل والمخارج لمواقف السيارات بحيث تضمن سلامة المرور في الشوارع المحيطة بالمواقف، وذلك بوضعها بعيدة قدر الإمكان عن التقاطعات والطرق السريعة.
4- يجب أن يراعى وضوح الرؤية عنـد الخروج من الموقف
5- يجب ألا يقل الارتفاع الصافي الذي يسمح بمرور السيارات سواء بالقبو أو الدور الأرضي أو أي من الأدوار المتكررة بالمواقف عن2.5 م.
6- يجب ألا يقل ارتفاع فتحة الخروج أو الـدخول من وإلى المـواقف عن 2.50 م.
مسقط أفقي يوضح عبور المشاة ووضوح الرؤية للخارج من الموقف سواء لسائقي السيارات أو المشاة.

## Slide 28
مادة (88): الحدود الدنيا للارتفاعات الداخلية
يكون الحد الأدنى لصافى الارتفاع الداخلى للطابق الواحد مقاسا من مستوى السطح النهائى للأرضية حتى بطنية سقفه الظاهر فى جميع الأدوار 2.70 متر.
مادة (89): الحدود الدنيا لعروض الممرات
يجب ألا يقل صافى عرض الممرات الداخلية بين الغرف فى الشقق السكنية عن 0.90 متر.
تزود كل وحدة سكنية بحمام ومطبخ على الأقل.
فى حالة إنشاء محلات تجارية بالمبنى يجب تهيئة دورات المياه اللازمة ليستعملها أصحاب وعمال هذه المحلات على ألا تقل عن دورة مياه للرجال ودورة مياه للسيدات لكل دور.
كل بناء يشتمل على 10 وحدات سكنية أو أكثر يلزم توفير غرفة لحارس البناء مزودة بحمام ومطبخ.
مادة (91):
تزود كل وحدة سكنية بحمام ومطبخ على الأقل.
فى حالة إنشاء محلات تجارية بالمبنى يجب تهيئة دورات المياه اللازمة ليستعملها أصحاب وعمال هذه المحلات على ألا تقل عن دورة مياه للرجال ودورة مياه للسيدات لكل دور.
كل بناء يشتمل على 10 ( عشرة ) وحدات سكنية أو أكثر يلزم توفير غرفة لحارس البناء مزودة بحمام ومطبخ.
كما يلزم تزويده بمكان لتجميع القمامه
مادة (93): الفتحات
أ- النوافذ
يجب أن يكون لكل غرفة أو مرفق من مرافق البناء فتحة أو عدة فتحات للتهوية والإضاءة الطبيعية تطل على طريق أو فناء مستوفى للاشتراطات المبينة فى هذه اللائحة ، ويجب ألا يقل المسطح الاجمالى للفتحة عن الآتي:-
(8%) من مسطح أرضية الغرف السكنية والإدارية وبحد أدنى متراً مربعاً واحداً .
(10%) من مسطح أى مرفق من مرافق البناء (حمام – مطبخ – دورة مياه – بئر سلم بالدور ...الخ) وبحد أدنى نصف متر مربع على ألا يقل أقل بعد بها عن 0.50متر.
فى حالة تعدد الفتحات تحسب مساحــة الفتحة اللازمة على أساس مجموع مساحات الفتحات وبشرط ألا يقل مسطح الفتحة الواحدة عن نصف متر مربــع بغرف السكن والمكاتب وآبار السلالم ، وعن ربع متر مربع بالنسبة لمرافق البناء الأخرى.
تعامل الأماكن المخصصة للمعيشة (صالون – غرفة طعام – إستقبال) معاملة الغرف السكنية.
لا تسرى هذه الأحكام على صالات التوزيع والطرقات والمداخل والسنــادر وآبار المصاعد وغرف تشغيل الماكينات والأجهزة والطلمبات والخزانــــات والغلايات والمحولات ولوحات التوزيع وما فى حكمها.
يجوز عمل فتحات التهوية والإضاءة بالنسب المذكورة فى البند السابـــق فى السقف شريطة أن تكون هذه الفتحات متصلة بالهواء الخارجى مباشـــرة ومزودة بوسائل فتح وإغلاق مناسبة.
ب- الأبواب
يكون الحد الأدنى لعروض الأبواب على النحو التالى :-
الغرف السكنية والمكاتب 80 سم .
المطابخ والحمامات ودورات المياه 70 سم .
المحلات التجارية 100 سم .
الجراجات والمستودعات 280 سم .
مادة (94): اشتراطات عامة للفتحات
يجب أن يراعى عند عمل الفتحات فى المبانى ما يلى :-
فى حالة وجود باب يفتح مباشرة على درج سلم فإنه يجب أن تفصل بينهما مسافة لاتقل عن واحد متر.
ألا يقل ارتفاع جلسات الشبابيك عن 0.90 متر إلا فى حالة وجـود بلكونات أو شرفات أمام هذه الشبابيك من الخارج أو وجود مانعات السقوط بارتفاع لا يقل عن 0.90 متر.
يجب أن تكون الفتحة متصلة بالهواء الخارجى بكامل مساحتها، ولا تعتبر أى فتحة مقترنة بجهاز آلى ( جهاز تكييف ) فتحة تهوية.
يجوز إنارة وتهوية المكاتب ومرافق البناء بطريقة صناعية وذلك فيما عدا مطابخ الوحدات السكنية على أنه يجوز فى حالة الفنادق والمستشفيات والمبانى العامة والمبانى الإدارية التى لا تتوافر بها تهوية صناعية أن يكون الفنـاء المخصص لتهوية وإنارة الحمامات ودورات المياه الملحقة بالغرف بمسطح 1.5 متر مربع ، ولا يقل أحد أبعاده عن متر واحد
الاشتراطات المعمارية

## Slide 29
يجوز أن تكون المطابخ فى الوحدات السكنية جزء من فراغ صالة المعيشة بشرط توفير التهوية المطلوبة وفق أحكام هذه اللائحة لصالة المعيشة من الجزء المقابل للمطبخ مع توفير التهوية الميكانيكية المناسبة للمطبخ اذا لزم الامر.
يجب أن تكون شدة الإضاءة الطبيعية فى الأجزاء المختلفة من المبنى طبقا لكود ترشيد استهلاك الطاقة فى المبانى ، كما يجب أن يكون الهواء الداخلى فى المبنى مطابقا للكم والنوعية المحددة فى التشريعات البيئية والصحية والكودات والمواصفات القياسية.
مادة (95): الافنية
يراعى عند إقامة المبانى أو تعليتها أو إجراء تعديلات بها أن يتوافر بالأفنية المخصصة لإنارة وتهوية غرف ومرافق البناء الاشتراطات الموضحة بالجدول الآتى :-
(ع) تساوى ارتفاع أعلى واجهة للبناء تطل على الفناء مقاساً من جلسة أول فتحة مطلوب إضاءتها وتهويتها من هذا الفناء.
يجب أن يزود كل منور أو فناء مكشوف بالتجهيزات اللازمة لتصريف مياه الأمطار.
يراعى أن تكون كافة المناور والأفنية مكشوفة من أعلى وفى حالة وضع أى سقف عليها تسرى بشأنها الشروط والمتطلبات التالية :-
إذا كان السقف شفاف أو نصف شفاف يجب توفير فتحات جانبية متصلة بالخارج ، وألا تقل المساحة الكلية لتلك الفتحات عن مساحة الفناء أو المنور.
إذا كان السقف غير شفاف يجب توفير فتحات جانبية متصلــة بالخارج وألا تقل مساحتها الكلية عن مرة ونصف مساحة الفناء أو المنور.
يجوز أن يمتد السقف بما يتجاوز مساحة الفناء أو المنور لمسافـة لا تزيد على نصف ارتفاع الفتحة المتوفرة على جوانبه.
الجزء من المبنى المطلوب إنارته وتهويته | نوع الفناء | الحد الأدنى لأبعاد الفناء | الحد الأدنى لمسطح الفناء
الغرف السكنية والمكاتب | خارجى أو داخلى | 0.25ع او 3 متر ايهما اكبر | مربع ثلث الارتفاع
حمام – مطبخ دورة مياه – سلم الأماكن المخصصة للغسيل والتخزين | خارجى | 2.5م | 7.5 م2 إذا كانت ع أقل من أو تساوى 10م 10م2 إذا كانت ع أقل من أو تساوى 20 م 12.5 م2 إذا كانت ع أقل من أو تساوى 30م ويزداد المسطح 2.5 م2 لكل 10م زيادة فى الارتفاع.
 | داخلى | 2.5م | 
مادة (96):
في حالة وجود غرف أو مرافق لا يتيسر فتح نافذة لها مطلة على الطريق أو الفناء مباشرة يجوز عمل ارتدادات (منور الجيب) بواجهات المبانى المطلة على الطرق العامة أو الخاصة أو الأفنية بقصد الإنارة والتهوية ، ويشترط فى هذه الحالة ألا يتجاوز عمق الارتداد ضعف أدنى عرضه وأن تكون النافذة فى الجانب المواجه للطريق أو الفناء المباشر ، ويجوز عمل شرفات بالارتداد فى حدود نصف عرضه فقط.
مادة (97):
لا يجوز إقامة سلالم أو مصاعد أو أية منشآت أخرى يكون من شأنها تقليل أبعاد أو مسطحات الأفنية عن الحدود الدنيا المنصوص عليها بأحكام هذه اللائحة.
مادة (99):
يجب ألا يزيد ارتفاع واجهات البناء المطلة على الأفنية الداخلية والخارجية عن القدر الذى تسمح به مساحة وأبعاد هذه الأفنية.
مادة (101):البلكونات والبروزات
لا يجوز عمل بروز فى واجهات المبانى المقامة على حد الطريق إلا طبقاً للشروط والأوضاع الآتية :-
ألا يقل ارتفاع درابزين الشرفات والبلكونات والسلالم المكشوفة عن 0.90 متر بالنسبة للأدوار الخمسة الأولى أعلى منسوب سطح الرصيف ويزداد هذا الارتفاع بمقدار 5 سنتيمترات لكل طابق من الطوابق التالية وبحد أقصى 1.20 متر ، ويجب أن يكون الدرابزين مصمما بحيث يمنع سقوط الأشياء ذات أقطار من 15 سم فأكثر .
لا يجوز أن يتعدى أقصى بروز للبلكونات المكشوفة 10 % والأبراج 5 % من عرض الطريق على ألا يتجـاوز البروز فى الحالتين 1.25 متر ، كما يجب أن يترك 1.50 متر من حدود المبانى المجاورة بدون أى بروز للبلكونات المكشوفة أو الأبراج فيها.
لا يصرح ببروز أى (بلكون أو فرنده) على طريق أو شارع عرضه أقل من ستة أمتار أو داخل الحدود الدنيا للمناور والأفنية والارتدادات.

## Slide 30
يجب أن يتوفر فى السلالم الاشتراطات الموضحة بالجدول الآتى
الطول الظاهر للدرجة | 110سم إذا كان عدد الوحدات بالدور لا يزيد على أربع وحدات 130سم إذا كان عدد الوحدات بالدور يزيد على أربع وحدات
القطاع العرضى للدرجة | النائمة لا تقل عن 27 سم القائمة لا تزيد عن 17 سم
الحد الأقصى لعدد الدرجات المتوالية | 14 درجة تليها صدفة لا يقل عرضها عن أربع نوائم
أقل ارتفاع للكوبستة | 90 سم
مادة (103): السلالم
اشتراطات أعمال القوى الكهربائية
مادة (109): اشتراطات لوحات التوزيع الكهربائية
- يجب أن تتوافر الاشتراطات التالية فى لوحات التوزيع الكهربائية :-
تركيب لوحة التوزيع الرئيسية أقرب ما يمكن لمكان عداد استهلاك الطاقة الكهربائية .
- تخصص لوحة للقوى الكهربائية وأخرى للإنارة (يمكن أن تشملهم لوحة واحدة مع فصل كابلات الدخول والخروج للقوى الكهربائية والإنارة عن بعضهما).
- أن تشتمل اللوحة على عدد من المفاتيح الأوتوماتيكية وبمقنن تيارعلى حسب حمل الدائرة ، ويكون عدد المفاتيح مساوياً لعدد الدوائر
- تزود اللوحة بلمبة بيان فى حالة التغذية أحادية الطور أو بثلاثة لمبات بيان فى حالة التغذية ثلاثية الأطوار.
- يستخدم عدد من لوحات التوزيع الفرعية يكون كل منها مخصص لتغذية قطاع معين فى الطابق ، كما يجب تأريض جسم جميع لوحات التوزيع.
مادة (110): اشتراطات الدوائر الكهربائية
يجب أن تتوافر الاشتراطات التالية فى الدوائر الكهربائية :-
توزيع أحمال الوحدة السكنية على عدد من الدوائر الكهربائية .
فصل أحمال الإنارة عن أحمال القوى .
ألا يقل مقطع الموصلات النحاسية لدوائـر التغذية الرئيسية عن 4 مم2 وعن 2 مم2 للدوائر الفرعية النهائية والمخارج للإنارة وعن 3 مم2 للمقابس (البرايز) أما فيما يخص مقاطع الكابلات الخاصة بتغذية التكييف والمصاعد يرجع إلى كود التركيبات الكهربائية .
أن توجد فى كل دائرة كهربائية قاطع لدائرة التسرب الأرضى .
مادة (114): التركيبات الكهربائية الخارجية
يجب أن تكون جميع المواد والتركيبات الكهربائية الخارجية من النوع المقاوم لعوامل الطقس والمحمية ضد الرطوبة والغبار ومياه الأمطار.
مادة (118): اشتراطات الأعمال الصحية
يجب أن تخضع جميع أعمال التركيبات الصحية والتى تقع داخل حدود الملكية للكود المصرى لأسس تصميم وشروط التنفيذ لهندسة التركيبات الصحية للمبانى.
-يلزم استخدام مضخات رفع مياه الصرف فى حالة إنخفاض منسوب الصرف عن منسوب الطريق (وليس عن منسوب قاع المطبق أو غرفة التفتيش الذى سيتم الصرف عليها) ، ويجب عمل الإحتياطات اللازمة لمنع حدوث أى طفح لمياه المجارى إلى داخل المبنى سواء كانت هذه المياه قادمة من المجارى العمومية أو من النظم الخاصة بالمعالجة والتخلص من المجارى.
مادة (119):
يجب أن يراعى فى تصميم وتركيب التوصيلات والتركيبات الداخلية سهولة الوصول إليها لأغراض التفتيش ، أو الاختبارات أو الاستبدال أو الإصلاح ، كما يجب أن يكون تركيب هذه التوصيلات بطريقة تسمح بوجود حيز كاف لاستخدام الأدوات أو المعدات التى تلزم فى أغراض الإصلاح ويجب أن يكون نظام الصرف المستخدم قادر على حمل تصريفات جميع الأجهزة الصحية والأجهزة الأخرى الخاصة بالنظم المختلفة التى تتصل بنظام الصرف.
مادة (102): مرافق الخدمات بالسطح
يجب ألا يزيد مسطح مرافق الخدمات بدور السطح عن 25 % من مسطح الدور الأرضى وألا تشكل فى مجموعها وحدة سكنية ، كما يصرح بوصول المصاعد لخدمة دور السطح.
لا يدخل فى حساب ارتفاع المبني إرتفاع مرافق الخدمات مثل غرف المصاعد وآبار السلالم وخــزانات المياه ومعدات التكييف المركزى ، ويكون ارتفاعها بحد أقصى 5 متر، ولا يسمح باستخدامها لأى أغراض مخالفة لخدمات المبنى.

## Slide 31
الاشتراطات البيئية العامة
مادة (125):
يشترط أن يكون الموقع الذى يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء شاملة الضوضاء.
مراعاة اشتراطات إدارة البيئة المعنية بالنسبة للمشروعات التى تشتمل على استعمالات تسبب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تلوثاً بيئياً مهما كان نوعه
مادة (126):
يجب مراعاة المؤثرات البيئية المختلفة في اعمال التصميم والتنفيذ مثل (الظروف الجوية ، أشعة الشمس ، طبيعة الأرض ، الجوار ، مستوى الضوضاء ، الملوثات البيئية) ، كما يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة ووضع البرامج اللازمة لتجميع وفرز وتخزين النفايات ومخلفات البناء فى مواقع العمل ، ثم نقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك.
الاشتراطات الفنية لأماكن إيواء السيارات
مادة (129):
يجب مراعاة الكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض (الجزء الأول) الجراجات وكذلك الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق .
يسمح بتوفير أماكن لإيواء السيارات سواء كانت فوق سطح الأرض أو تحت سطح الأرض بالشروط الواردة بهذه اللائحة والكود المصري.
مادة (130):
يجب توفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بالعدد الكافى وطبقا لمعدلات الإنتظار بالمواصفات المحددة بهذه اللائحة ويجب أن يكون تصميم وتنفيذ الجراج مخططاً وموضحاً به أماكن الإنتظار وممرات الحركة والمناورة وأماكن الخروج والدخول حيث تحقق سهولة إستيعاب السيارات وعمليات المناورة والحركة وذلك إذا كانت مساحة الأرض تساوى 200 متر مربع فأكثر وعرض الواجهة 10 متر فأكبر .
مادة (131): معدلات حساب الأماكن المخصصة لإيواء السيارات
يخص مكان ايواء سيارات شاغلي العقار ، وتحسب معدلات أماكن إيواء السيارات في المدن لكل مما ياتي على الاقل طبقاً للتالى:-
الإشغالات السكنية
0.30 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها أقل من 65 م2.
0.60 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد عن 65 م2 حتي 100 م2.
1.00 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد عن 100 م2 حتى 200 م2 .
1.25 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد عن 200 م2 حتى 250 م2 .
1.50 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد عن 250 م2 حتى 300 م2.
2.00 مكان إنتظار لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد عن 300 م2 .
الإشغالات الإدارية
1.00 مكان إنتظار لكل 25 م2 من صافى مسطح الإشغال
المراكز والمحلات التجارية :-
1 مكان إنتظار لكل 25 م2 من اجمالى المسطح الشامل لجميع الخدمات ولكافة نوعيات الإشغال التجارى فى المراكز التجارية.
مادة (132): الاشتراطات الفنية لتصميم الجراجات
أولا: بالنسبة للجراجات التى تقل مساحتها عن 1000 متر مربع يجب الالتزام بالاشتراطات الآتية :-
ألا يقل الحد الأدنى للارتفاع الصافى لطابق الجراج تحت الكمرات الإنشائية أو المعلقات الميكانيكية أو الكهربائية أو العلامات الإرشادية المعلقة بسقف الجراج عن 2.20 متر.
الحد الأدنى لعرض بوابة الدخول أو الخروج 3 متر ولا يقل ارتفاعها عن 2.20 متر.
مادة (120):
يجب تصريف مياه الأمطار من أسطح المبانى والمساحات والممرات المرصوفة والمبلطة مثل المناور وذلك إلى شبكات الصرف المشتركة أو إلى أحد النظم الخاصة للمعالجة والتخلص ، أو فى شبكات صرف المطر المنفصلة.
يجب ألا تقل فتحات مصفاه الجرجورى عن ضعف مساحة مقطع الماسورة المتصلة بها ، ويجب ألا تزيد المسـاحة التى تصرف على عمـود الصرف عن 500 متر مربع ، وأن يكون تخطيط وإنشاء المحيط الخارجى للسطح والمناور بحيث يساعد على سرعة تصريف المياه من السطح وسريانها فى اتجاه جرجورى المطر.

## Slide 32
تخصيص مكان لإيواء السيارة بأبعاد 2.3م ×5م لجراجات المبانى السكنية أو الإدارية 2.4م×5م لجراجات المبانى المتعددة الإشغالات ، 2.5م × 5 م لجراجات المراكز التجارية ، 3.6م ×5م لأماكن إنتظار السيارات لذوى الاحتياجات الخاصة.
فى حالة وجود أعمدة مجاورة لأماكن الإنتظار فإنه يلزم أن يكون ردود هذه الأعمدة للداخل بعيداً عن ممر السيارات بمسافة لا تقل عن 0.5 متر مقاسة من حد الممر أمام مكان الإنتظار إلى الوجه الخارجى للعمود من ناحية الممر.
فى حالة وجود حوائط مجاورة لمكان الإنتظار فيلزم أن تبعد عن المساحة المخصصة للإنتظار بمسافة لا تقل عن 25 سم بين الحائط وحافة مكان الإنتظار.
أقصى ميول طولية للأرضية التى تستخدم كمواقف للسيارات لا يزيد عن 5%.
الحد الأدنى لارتفاع الحواجز الواقية من السقوط وجلسات الفتحات 1.10 م.
الحد الأدنى للارتفاع الصافى داخل السلالم 2.10 متر مقاس رأسياً بين المستوى المائل لقاع خرسانة قلبة السلم والمستوى التخيلى المائل الذى يمر بنقطة تقاطع قائمة مع نائمة الدرج فى القلبة أسفله.
فى حالة الإنتظار العمودى للسيارات يجب ألا يقل عرض الممر الذى به اتجاه حركة واحد عن 6 متر ، ولا يقل عرض الممر الذى به اتجاهين للحركة عن 7 متر .
يجب أن تكون أسطح منحدرات الصعود والنزول فى الجراجات متعددة الطوابق من مواد وتشطيبات مانعة لانزلاق السيارة عند الصعود والحد من سرعتها عند النزول.
مادة (135): مسالك الهروب
تشمل مسلك الهروب كل ما يقع فى مسار الارتحال الى الهواء الطلق بالطريق العام خارج المبنى أو بمكان آمن و تشمله مسالك الهروب ممرات وشرفات ومنحدرات وسلالم وردهات وسلالم وردهات وسلالم متحركة ومشايات وأبواب ومخارج أفقية ويجب أن يتيح مسلك الهروب لشاغل المبنى الوصول إلى مخرج أيا كان الاتجاه الذى يسلكه وتستثنى من ذلك الحالات المذكورة بالكود
ويجب أن تكون مسالك الهروب بحالة تسمح بالاستعمال الفورى فى ظروف الطوارىء ، بشكل سهل وبدون موانع أو عوائق خلال جميع الاوقات التى يتواجد فيها الاشخاص فى المبنى و يجب عدم وضع أقفال أو مزاليج تعرقل الخروج من المبنى 0 وتستثنى من ذلك اشغالات (عنابر مبيت الأفراد المقيدة حركتهم لظروف صحية - بسبب العقوبة - المستشفيات ودور المسنين )بشرط عمل ترتيب للفتح الفورى للاقفال والمزاليج فى ظروف طوارىء الحريق 0
الحدود الدنيا لمسالك الهروب
تحسب جميع عروض الأبواب والممرات والمنحدارت والمخارج الواقعة ضمن مسالك الهروب على اساس حمل الإشغال الكلى المتوقع أن يمر منها ويقدر حمل الإشغال الكلى لمساحة ما طبقاً للكود ويحدد بناء على ذلك عدد وحدات الخروج المطلوبة وذلك طبقاً لطريقة الحساب الموضحة بالكود
الإرتفاع الصافى لمسالك الهروب
يجب ألا يقل الإرتفاع الخالص لأى جزء من مسالك الهروب عن 2.10 م و ألا يقل الإرتفاع الخالص من الأرضية إلى أية بروزات أو معلقات أسفل السقف عن 2.05 م و بالنسبة للسلالم يقاس الإرتفاع الخالص من أى نقطة على المستوى المائل للدرج إلى نقطة فوقها تماماً على بطنية السقف المائل الواقع أعلاه 0
مادة (148): اشتراطات الرسومات المعمارية
جميع الرسومات المعمارية تعد وتعتمد من قبل مهندس معمارى متخصص على أن تتضمن ما يلى:-
- الموقع العام بمقياس رسم مناسب لايقل عن 1000:1موضح عليه اتجاه الشمال وعروض الشوارع المطل عليها العقار ومناسيب مكونات المشروع مع بيان الارتدادات إن وجدت وأماكن دخول وخروج السيارات والمشاه.
- المساقط الأفقية للأدوار المختلفة بمقياس رسم بما لايقل عن 100:1موضحا عليها جميع الأبعاد والمناسيب ومقياس الرسم وجداول التشطيبات اللازمة وجداول نماذج الفتحات.
- كامل واجهات العقار وقطاعات بمقياس رسم بما لايقل عن 100:1 توضح الارتفاعات والتشطيبات الخارجية والألوان المستخدمة وطبقات العزل للرطوبة
أن يزود الجراج الذى لا تتجاوز مساحته 250 مترا مربعا ببوابة واحدة على الأقل ، ويزود الجراج الذى تزيد مساحته عن 250 مترا مربعا ببوابتين على الأقل يفتح كل منهما على طريق أو على ممر خاص ، مع مراعاة ألا تقل المسافة بين أقرب حدين للبوابتين عن 8 أمتار سواء كانتا فى واجهة واحدة أو واجهتين مختلفتين ، وفى هذه الحالة تقاس المسافة فى خط مستقيم من الداخل إذا وقعت كل منهما على شارع أو ممر مختلف عن الآخر.
أن يتوفر للجراجات منحدرات للدخول والخروج لا يقل عرضها عن 3 متر ولا يزيد ميلها عن 18% ، وفى حالة زيادة الميل عن 10% يتم عمل منحدرات تحويلية أعلى وأسفل المنحدر بميل يعادل نصف الميل الرئيسى وبطول لا يقل عن 2.5 متر.
أن يتم فصل الجراجات بالكامل عن مناور المبنى .
ثانياً: الجراجات التى تزيد مساحتها على 1000 متر مربع
يجب الالتزام بالاشتراطات الآتية:-
تجنب استخدام مسارات مسدودة النهايات ، وفى حالة الاضطرار إلى استخدامها يجب ألا يزيد طولها عن 6 أماكن إنتظار على الجانب الواحد وأن يكون هناك مكان يسمح بمناورة السيارة للخروج.

## Slide 33
1-سيتى ستازر (مجمع سكنى تجارى)
ويتكون المبنى من جزئين :
جزء المول : وهو عبارة عن 6 طوابق من الطابق الأول حتى الطابق الرابع بالإضافة إلى طابقين تحت الأرض .
الجزء السكني : من الطابق الخامس إلى الطابق العاشر.
- يوجد بالمبنى 52شقة
وفي كل طابق 10شقق (وهناك بعضها على شكل فلل مكونة من طابقين) .
وسيتم عرض ذلك
في كيفية حل الانشائي للسكني مع انشاء الجزء التجاري دون وجود اعاقة في الحركة .
1. المداخل :-
مداخل المركز التجاري لابد أن تكون واضحة و مؤكدة والمطلوب أن توحي بالعظمة والفخامة لأنها منطقة انتقالية من الخارج إلى الداخل ، و يستحب استخدام مواد ذات جودة عالية إضافة إلى أن عناصر التشجير و المزروعات بالمداخل تعزز أهمية المركز التجاري أيضا ارتفاع وعرض المداخل يجب إن يتناسب مع م الواجهات الخارجية والداخلية لأنه إذا ما كانت هذه المداخل منخفضة وغير مضاءة جيدا فأنها تشكل عائقا أمام جذب المتسوقين لمركز التسويق لذا فان المداخل يجب إن تكون ذات تميز خارجي شديد .
مشروع مجمع سكنى ادارى تجارى

## Slide 34
تم تجميع عناصر الخدمة (المطبخ و الحمام ) على منور خدمى