## Slide 1: العزل المائى لحمامات السباحة

## Slide 2: المحتويات
1- لمحه تاريخيه
2- المقدمة
3- تعريف العزل المائى
4- المعاير الواجب توافرها في المواد العازله
5- اهمية العزل المائى
6- انواع العزل بالنسبة لأهميته
7- الانواع العامة لمواد العزل
8- بعض انواع العزل المتداول فى السوق المصرية
9- خواص مواد العزل المائى
10- الاضرار التى قد تحدث عند عدم وجود عزل مائى و كيفية تلافيها
11- خطوط الدفاع الاساسية
12- خطوات العزل
13- المحافظه علي انظمه العزل و صيانتها

## Slide 3
مصطلح العزل بالعرف الهندسي مصطلح قديم جديد طوره الإنسان منذ محاولاته الأولى لحماية مسكنه البدائي ووسائط نقله كالمراكب النهرية والبحرية؛ إذ استخدم القار لحماية الهياكل الخشبية للمراكب، كما استخدم المصريون القدماء القطران لحفظ المومياء. ونحو سنة 625 قبل الميلاد في عهد الملك نبوخذ نصر، استخدم البابليون الزفت في طلاء الأروقة. ثم تطورت استخدامات الزفت وصار يستعمل مادة أساسية في الخلطات المختلفة للطرقات والرقائق. ويعدُّ العسل[ر] من أقدم مواد العزل المستخدمة في الحضارات القديمة؛ فقد استخدمه البابليون والسومريون والآشوريون والفراعنة واليونان لتغليف التماثيل والأصنام التي كانوا يعبدونها بهدف حمايتها من التلف. وهناك مواد عزل محلية استخدمت في منطقة بلاد الشام لعزل الأسطح مثل القصر ملّ وهو مزيج من الغضار والكلس والرماد الناتج من المحروقات. كذلك استخدم الرومان اللاؤونة وهي مزيج من الكلس والزيت والقطن، لعزل وصلات قساطل شبكات توزيع المياه.
لمحة تاريخية

## Slide 4: المقدمة
القاعدة الأساسية للعزل المائي هي حماية المبنى من الأضرار الإنشائية التي قد تضعف المبنى أو تؤدي إلى حدوث تشوهات فيه و يتحقق ذلك من خلال استخدام أغشية و مواد محسنة تمنع تسرب الماء من والى المبنى من المناطق الرطبة إلى المناطق الجافة . العزل المائي هو استخدام و تركيب حاجز أو غشاء خاص مصمم أساسا لمنع تسرب الماء أو الرطوبة من والى عناصر البناء المختلفة. وتضم العناصر التي يتم عادة عزلها في المباني مسطحات داخلية و مسطحات خارجية.وبرك السباحة. • المسطحات الخارجية مثل: الأسقف ، الشرفات المكشوفة ، الجدران الاستنادية ، أحواض الزراعة ، وتنفذ مواد العزل المائي على مسطحات و أرضيات مختلفة من مواد البناء مثل : الباتون ، القصارة ، ألواح الجبس ، الخشب ، ألواح الصاج وغيرها. • المسطحات الداخلية مثل : الحمامات ، المراحيض ، غرف الغسيل ، وحدات الدش ، وخزانات المياه.

## Slide 5: تعريف العزل
العزل المائي water insulation، هو حماية المنشآت والمكونات البيئية من العوامل الطبيعية والاصطناعية التي قد تكون سبباً أساسياً في تلفها أو خروجها عن حدود الاستثمار. ويكون العزل باستخدام مواد وأساليب متنوعة بحسب الظروف المحيطة ونوعية المنشأة، وفي إطار الاستثمار السليم للمنشأة من الوجهة البيئية والهندسية والفنية.

## Slide 6
المعايير هي مجموعة المواصفات الضابطة لأي نوع من أنواع مواد العزل والتي يسترشد بها عند اختيار نوع مادة العزل المراد تطبيقها.
تتنوع مواد العزل، كما تتنوع مكوناتها، وليس من السهولة التوصل إلى تقييم جودة هذه المواد من دون اللجوء إلى مخابر تخصصية قد لا تكون متوافرة في كثير من بلدان العالم، إذ إنها تحتاج إلى إمكانات علمية كبيرة وتجهيزات عالية الأداء؛ لذا تقوم بعض الجهات المنتجة لمواد العزل بالالتزام بتطبيق المعايير والمواصفات العالمية لمراقبة الجودة على منتجاتها، ويكون ذلك موضحاً بالوثائق المرفقة لهذه المنتجات والتي تتضمن عادة شهادات اختبار مطبّق على هذه المواد في المختبرات العالمية المتخصصة.
تُختار أنواع المواد العازلة ومواصفاتها تبعاً لوظيفتها وللشروط التنفيذية لعملية العزل المائي؛ لذا لابد من أن يكون قرار اختيار المواد بيد جهة هندسية مسؤولة متخصصة، وأن تطبق أنظمة العزل بوساطة (الورشات) التخصصية لضمان تنفيذها جيداً وفقا للمواصفات.
تطبق الشروط الأكثر صرامة في اختيار مواد العزل المائي في المنشآت المائية المتعلقة بمياه الشرب وفي تنفيذها. فمثلاً، لايكفي أن تكون مواد العزل غير سامة لتستخدم في عزل هذه المنشات، بل يجب أن تكون مصنعة وفقاً لقوانين ومواصفات عالمية وتحمل شهادات اختبار خاصة لصلاحيتها لمياه الشرب، عدا المعايير الأخرى التي تتحكم في اختيار مادة العزل مثل رطوبة السطح الذي تطبق عليه وحرارته، والتصاقها به، وطبيعة استثمار السطوح المعزولة وغيرها.
  المعايير الواجب توافرها في المواد العازلة

## Slide 7
تختلف المعايير المطلوب توافرها في مواد عزل خزانات مياه الشرب عن تلك المطلوبة في مواد عزل خزانات الري والسقاية، ففي الحالة الأولى يجب ألا يكون للمواد أي تأثير على لون الماء وطعمه ورائحته، الأمر الذي لا ضرورة له في الحالة الثانية.
أما فيما يخص الملدّنات admixtures المستخدمة في الخراسانات فيفترض أن تكون خالية من الكلور لما له من تأثير في حديد التسليح الموجود في الخرسانة. وأما المعايير الضابطة للرقائق الإسفلتية فلابد من أن تكون متناسبة مع مكان استخدامها. فبعض الرقائق تتحمل حرارة منخفضة تصل إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر، في حين يتحمل بعضها الآخر 18 درجة مئوية تحت الصفر وتستخدم في مناطق أقل برودة، ويرتبط هذا كثيراً بعامل مرونة المادة ونقاء أساسيات المواد المركبة لها.
كذلك فإن مقاومة أشعة الشمس يجب أن تكون أحد المعايير الأساسية في اختيار المادة بحيث توفر المرونة الكافية لتحمل فروقات درجات الحرارة صيفاً أو شتاء.
إنَّ اختيار المواصفة الجيدة للمعاجين التي تعدُّ من أهم متممات أنظمة العزل بأنواعها كافة أمر على قدر من الأهمية. كذلك لابد من تمييز المواصفة الخاصة للمعاجين الداخلية من المعاجين الخارجية. وكذلك فإن عامل المرونة الذي يختلف من نوع لآخر يعدُّ ضرورياً في اختيار النوع المناسب.
من الطبيعي أن تكون هذه المعايير واضحة في دفاتر الشروط الفنية بحيث لا تترك مجالاً للالتباس عند اختيارها. كما لا بد من تمييز المواصفة المناسبة للمكان المناسب؛ كأن تحوي طلاءات الإيبوكسي على خاصية مقاومة الأشعة فوق البنفسجية إضافة إلى خاصية مقاومتها الكيمياوية عند استخدامها في طلاء الطبقات الخارجية.

## Slide 8: اهمية العزل المائى
من المعروف ان معظم مواد البناء تقل مقاومتها مع الزمن لدي تعرضها للرطوبة والماء لفترات زمنية طويلة ودورية ومتكررة ، ويؤدي عدم معالجة حالات التسرب الى تفاقم الاضرار الانشائية في المباني، حيث تأتي مشاكل الرطوبة في المرتبة الثانية بعد النار من حيث اسباب التلف الذي يحدث للمباني.

## Slide 9: انواع العزل بالنسبة لأهميته
* العزل المائي الايجابي :
هو العزل المائي المعتمد بصورة عامة، ويمكن تعريفه أنه محاولة منع قطرة الماء من الدخول إلى الجسم المراد عزله وتحويل مسارها إلى مصرف يتم اختياره.
العزل المائي السلبي:
هو العزل المائي من الجهة المقابلة لجهة خروج المياه في الجسم المراد عزله. ولا يُلجأ إلى هذه الطريقة إلا عند وجود صعوبة في تطبيق العزل الإيجابي.

## Slide 10
فإن العزل الإيجابي هو الأفضل دائماً و أبداً، نظراً لأنه يمثل * عزلاً وقائياً : نتوقع عن طريقه المشاكل المحتملة لتسرب المياه ، و نقوم بإيجاد الحل لها قبل أن تحدث .
*حمايةً للعناصر الإنشائية: تقيها من التلف و الصدأ.
* الأسهل والأرخص: كونه يمثل حلاً وقائياً.
أما العزل السلبي ، فصحيح انه يمنع تلف طبقة الطينة و الدهان ، و لكنه لا يستطيع أن يمنع تآكل و تلف و تهتك العناصر الإنشائية المعزولة ، وربما خروجها عن الاستثمار . لذلك لا نلجأ إلى العزل السلبي إلا في الحالات الاضطرارية جداً

## Slide 11: الانواع العامة لمواد العزل
-1المواد البيتومينيه. 2-المواد الاكريليكيه. -3المواد الاسمنتيه. -4المواد الايبوكسيه. -5مضافات الخرسانه. -6مواد ملئ الفواصل.

## Slide 12: بعض هذة الانواع
1-أم سي - فلوسيل دهان من مركبين لمنع نفاذية الماء الوصف : إم سي – فلوسيل عبارة عن مادة دهان ذو مركبين أساسها إسمنتي مجالات استخدام فلوسيل · لعزل الأساسات و الأنفاق و القواعد · لعزل المنشآت المائية مثل خزانات المياه و حمامات السباحة و الصهاريج و الصرف الصحي بكافة أنواعه ميزات استخدام فلوسيل : · سهولة الاستخدام · منع نفاذية المياه بصورة مستمرة و دائمة · تصلح للاستخدام على الأسطح من الخترج و الداخل · تعطي لوناً و ملمس متجانس · تقلل من تكاليف الصيانة نظراً لأن فلوسيل يكون طبقة صلدة و قوية ذات مقاومة تماسك عالية مع الأسطح الخراسانية طريقة استخدام الفلوسيل: أولاً_اعداد السطح: · تزال الاتربة و الزيوت و الشحوم والاجزاء التالفة و المفككة و كذالك اية اثار لمواد غريبة من على السطح ثم ينظف السطح بعد ذلك · يتم اصلاح مواضع الفراغات أو التعشيشات باستخدام مادة فلوبلاج · يبلل السطح بالماء قبل استخدام فلوسيل مع مراعة تبليل الخراسانات الكثيفة مرتين على الاقل و الايقل الزمن الفاصل بينهما عن 30 دقيقة

## Slide 13
ثانيا_الخلط: · يتم خلط مركبي إم سي – فلوسيل ميكانيكيا للحصول على خليط متجانس · في حالة الحصول على مونة إم سي –فلوسيل يتم تقليل نسبة المادة السائلة من البوليمر للحصول على القوام المطلوب ثالثا_ طريقة التنفيذ: · في حال استخدام الفرشاة يتم تنفيذ طبقة على السطح باستخدام الفرشاة بحيث يتم ملئ جميع الفراغات ثم يتم تحريك الفرشاة على السطح في اجاه واحد لضمان غلق جميع المسامات · يتم تنفيذ الطبقة الثانية من إم سي – فلوسيل بعد مرور 24 ساعة من عمل الطبقة الاولى مع مراعاة ترطيب السطح بالماء قبل عمل الطبقة الثانية · يتم تشطيب السطح بتخشينهباستخدام قطعة من الاسفنج لضمان تجانس السطح و تسوية و غلق أية مسام موجودة على السطح · يتم معالجة السطح بعد تصلبه بالرش المستمر بالماء و تعتمد المعالجة على درجة الحرارة على أن يراعى زيادة مدة المعاجة كلما ارتفعت درجة الحرارة معدلات الاستخدام : تستخدم بمعدل 1.1 كغ /م2 أو 1.6 كغ / م2 حسب حالة السطح الأوجه المطلوبة : وجهين العبوات : يجهز في أكياس وزن 25 كغ من مادة فلوسيل + غالونات وزن 8 كغ من مادة البوليمر

## Slide 14
  2-واسكوبوند WASCOBOND SBR – إس . بي . آر مادة رابطة مقاومة للرطوبة تضاف للخلطات الاسمنية الوصف : واسكوبوند مادة بوليميرية أساسها أستيرين بوتادين ربر تستخدم خصيصاً لتحسين خواص الخلطات الإسمنتية و زيادة مقاومتها للرطوبة و التآكل و زيادة الالتصاق . مجالات الاستخدام : · للأرضيات الإسمنتية لزيادة مقاومتها للتآكل · للزريقة الداخلية و الخارجية للدران البيتونية و القرميدية و طينة السيراميك · عزل خزانات و حمامات السباحة و آبار المصاعد و جدران الأقبية · معالجة التعشيشات و ترميم البيتون و الأرضيات و العناصر الإنشائية المزايا : تضاف مادة واسكوبوند للخلطات الاسمنتية فتعمل على تحسين الخواص التالية : 1. مقاومة الرطوبة 2. مقاومة البري و الاحتكاك 3. زيادة فترة عمر المنشآات المعالجة 4. زيادة قوة الربط )مادة سيلوكونية عازلة بأساس مائي تستخدم لعزل الاسطح المسامية )

## Slide 15
مجالات الاستخدام: · عزل الاسطح المسامية كالواجهات الحجرية و الاسمنتية و البلوك و التيرولي · معالجة رشح المياه في الاساسات و الجدران أو لمنع حدوث هذه الظاهرة في البداية · تمزج مع الدهانات ذات الاساس المائي بنسبة 5%كي تصبح عازلة للرطوبة المميزات: · تمنع دخول الماء للأسطح المسامية المختلفة وتتغلغل لعمق يصل الى /10/ مم · شفافة لاتغير لون السطح المعالج و ذات ديمومة عالية لسنوات طوياة كما يمكن تلوينها عند الرغبة · تحد من ظهور الاملاح وتكون الكائنات الدقيقة على السطح · تقلل من تأثير ظاهرة دورة التجمد و الاتصهار

## Slide 16
3-مادة مانتوفلوكس MANTOFLEX الوصف : مادة أكريليكية مطاطية عالية المرونة ذات أساس مائي تستخدم لعزل الأسطح العمودية و الأفقية بحيث تشكل طبقة مطاطية مرنة ضد الماء و مقاومة للتغيرات الحرارية و الأشعة فوق البنفسجية و الأمطار الحامضية و العوامل الجوية أماكن الاستخدام : تستخدم مادة مانتوفليكس على الأسطح الإسمنتية الخشبية المعدنية الإيسبستعوس و القرميد الأحمر و قبب المساجد كما يمكن طلاؤها فوق رقائق البيتومين المكشوفة و ذلك لحمايتها من أشعة الشمس الاستخدام : تستخدم كطبق4ة عازلةة للماء على مختلف أنواع الأسطح مع إمكانية المشي عليها بعد الجفاف التام كما يمكن استخدامها على الواجهات الخارجية للابنية و ذلك لحمايتها من الأمطار و كما يمكن استخدامها لترميم الأسطح المطلية بمادة البيتومين سابقاً

## Slide 17
تعليمات الاستخدام : · يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها نظيفة و جافة و خالية من الأوساخ و الغبار و الصدأ و الزيوت · عل الأسطح المسامية ذات المتصاص الكبير ينصح بوضع طبقة أولى من مادة مانتوفليكس بمثابة طبقة برايمر بعد تخفيفها بنسبة 20 % أو استخدام طبقة برايمر من مادة 16- A · في حال استخدامها على الأسطح المعدنية يجب إزالة الصدأ إن وجد عليها و ذلك باستخدام طريقة الضرب بالرمل قبل طلاء مادة مانتوفليكس عليها · يمكن تطبيقها باستخدام الفرشاة أو الرول · يفضل أستخدامه على شكل طبقتين متعامدتين و بسماكة نهائية 1 مم كما يمكن استخدام الشبك البوليستر و ألياف الفايبرغلاس مع الطلاء لزيادة التماسك · لا يفضل إجراء عملية الطلاء إذا كانت الحرارة أقل من 5 درجات مئوية أو عند الرطوبة أكثر من 90% و كذلك يجب تجنب الأيام الماطرة

## Slide 18
3-البنترون:
مميزاتة:
• مقاومة عالية للضغط الهيدروستاتيكي على كلا سطحي البيتون
• يتغلغل في الخرسانة ليصبح جزء مكمل للبنية الخرسانية.
• مقاومة عالية للمواد الكيماوية النشطة
• سد الشقوق و الصدوع الشعرية لغاية 0.4 مم و شقوق الانكماش
• يبقى فعال حتى إذا تأذى سطحه ولا يمكن إزالته من الخرسانة
• يحسن مقاومة الضغط في الخرسانة
• يسمح بتنفس الخرسانة واستكمال تصلبها متخلصا من بخار الماء الناشئ
• يؤمن الحماية للخرسانة وحديد التسليح
• البنترون سهل الأستعمال لا يحتاج سوى مزجه مع الماء
• لا يحتاج إلى حماية بعد تطبيقه
• يمكن تطبيقه على الخرسانة الرطبة والمتصلبة معا
• أقل تكلفة من الطرق الأخرى
• غير سام
• دائم
• حاصل على الموافقة للاستخدام بالتلامس مع مياه الشرب NSF خزانات مياه الشرب

## Slide 19
تعليمات الاستخدام
عند تطبيق البينترون يجب أن تكون السطوح نظيفة وذات نظام شعري مفتوح
المسامات بإتباع النصائح التالية:
إزالة إفرازات الكلس الحر الأوساخ والزيوت والشحوم باستخدام إما أجهزة السفع
المائي أو السفع الرملي أو بفراشي معدنية أو المعالجة الكيماوية باستخدام
الأحماض لتأمين فتح مسامات البيتون .
تخديد وإصلاح البيتون المعيوب ومعالجتة بمادة البينكريت مورتار حتى يصبح
مستويا مثل أماكن التعشيش و التبحيص وعيوب القوالب.
قبل تطبيق البينترون يجب سقاية السطوح بالماء بعناية فائقة على أن تكون
السطوح رطبة وليست مبللة .

## Slide 20
المزج :
عملياً يمزج البنترون فقط مع الماء النظيف الصالح للشرب حتى الحصول على
كثافة الطلاء الزيتي السميك والنسبة هي 0.8 ماء الى 2.0 كغ بودرة بنترون
( بنسبة حجمية ). امزج بكمية يمكن أن تستهلك خلال 20 دقيقة مع
استمرار التحريك.
في حال ترسب المحلول لا تضف مزيدا من الماء ، فقط حرك بشكل جيد
لتحصل على المحلول القابل للعمل. لا يجوز إضافة مزيد من بودرة البينترون
للخلطة المحضرة إذا كانت ممدة مسبقاً بماء زائدة.
احفظ المواد بعيدا عن متناول الأطفال.

## Slide 21
إجراءات التطبيق:
توضع طبقة أو طبقتين من البينترون ذو القوام الرخو بواسطة فرشاة البناء أو
معدات رش مناسبة وذلك تبعا لحالات خاصة .
يستخدم قوام البودرة الجافة على السطوح الأفقية فقط. تنثر الكمية المحددة
من بودرة البينترون بالمنخل . تصقل سطوح البيتون حديث الصب عند بداية
تصلبه بالمالج .
ملاحظات :
لا تستخدم البينترون في درجة حرارة تحت +4 درجة مئوية
لا تضاف بودرة طلاء البيتون إلى خلطة البيتون
البينترون يحتوي على الإسمنت تجنب لمسه للعين أو الجلد وفي حال الملامسة
أغسل المكان بالماء الغزير ثم استشر طبيبا ، البس قفازات واقية مناسبة.
أحفظ المواد بعيدا عن متناول الأطفال
تعليمات الأمان:

## Slide 22
4- طرق العزل المائي باستخدام ألواح HDPE من أفضل طرق العزل المائي هو العزل باستخدام ألواح البولي ايثيلين عالية الكثافة (HDPE –High Density PolyEthylene) سواء الخشن أو الناعم ذات سمك من 1مم حتى 7مم وهذه الألواح تمتاز بأنها غير منفذه للمياه وذات خصائص ميكانيكية وكيميائية وفيزيائية تساعدها على مقاومة المواد الكيميائية والأملاح المحيطة ولا تتأثر بها كذلك قدرتها على تحمل كافة الإجهادات التي تتعرض لها من خلال المنشأ من حيث إجهادات الشد والضغط نتيجة هبوط المنشأ Settlement أو الأحمال الحية التي يتعرض لها المنشأ وتتأثر بها الطبقة العازلة أثناء التنفيذ أو بعد الإنتهاء وهي ذات عمر افتراضي يساوي أويزيد عن عمر المنشأ أي أنها ذات متانة عالية High Durability أي أنها تحتفظ بكافة الخصائص التي تساعدها على مقاومة كافة التفاعلات الكيميائية المحيطة دون أن تتغير خصائصها و تفقد قدرتها على أعمال العزل

## Slide 23
مميزاتة:
1-غير منفذه للمياه . 2- ذات خصائص كيميائية وفيزيائية وميكانيكية تساعدها على مقاومة المواد المحيطة بها . 3- تتحمل كافة إجهادات الشد أو الضغط نتيجة هبوط المنشأ أو الأحمال الحية للمنشأ . 4- تتمتع بخاصية المتانة العالية High Durability . 5-صعوبة التخريم كما أن لها قدرة عالية على الاستطالة تحت تأثير إجهادات الشد والضغط العالية والناتجة من الأحمال الحية . 6-ذات مرونة عالية بحيث يمكن تشكيلها لجميع الأشكال الهندسية المعقدة في الهيكل الخرساني . 7-سهولة إجراء كافة اللحامات والإختبارات في الموقع أو المعمل . 8- صديقة للبيئة . 9-ذات مقاومة عالية جدا للأشعة فوق البنفسجية UV . وتنطبق هذه المواصفات على الواح ال PVC .

## Slide 24
استخداماتها : 1- عزل أساسات المباني وأسياخ الخوازيق بعمق يصل الى أكثر من 20 متر تحت سطح الأرض . 2- عزل البدرومات وأسطح المباني. 3- عزل حمامات المساكن وحمامات السباحة والتنكات الخرسانية . 4- عزل الأنفاق . 5- عزل البحيرات الصناعية . 6- عزل أحواض معالجة الصرف الصحي . 7- عزل مدافن النفايات بجميع أنواعها الصلبة والسائلة حسب مواصفات البيئة العالمية.

## Slide 25
طرق لحام الألواح : يتم اللحام باستخدام أحدث الماكينات الأوتوماتيكية عن طريق انصهار سطحين متقابلين من الواح الطبقة العازلة ( Overlap ) وعمل لحام مزدوج بحيث توجد طبقة مفرغة بين منطقتي اللحام لإتمام أعمال الإختبار بالهواء المضغوط (Air Test Channel ). أما بالنسبة لطرق لحام التشكيلات الهندسية المعقدة في الزوايا وحول القواعد ورقاب الأعمدة وحديد الخوازيق فتتم عن طريق أحدث أجهزة اللحام أيضا بالإنصهار المصمت وبنفس المادة المصنع منها ألواح العزل HPDE . تتم جميع اللحامات طبقا للمواصفات الأمريكية ASTM .

## Slide 26
طرق الإختبارت : يتم اختبار اللحام المنفذ بأحدث أجهزة الإختبار وطبقا للمواصفات الأمريكية ASTM وتتم جميعها في الموقع أوالمعمل بإحدى الوسيلتين : 1- الإختبارات المتلفةASTM: (بأخذ عينة من خط اللحام عرض 1 * 6 بوصة حسب ويجرى عليها الاختبار حقليا أو معمليا بواسطة جهاز يسمى Electric Tensiometer Testing لاختبار ال Peel Test و Shear Test لمعرفة مدى قدرة تحمل اللحام لكل من مقاومة اجهادات الشد Yield Tensile Stress . 2- الإختبارات غير المتلفة : وتتم بأحدث أجهزة الاختبار وطبقا لمواصفات ASTM وذلك باستخدام : • اختبار ضغط الهواء Air Pressure Test لخطوط اللحام المزدوجة . • اختبار تفريغ الهواء Vacuum Test لخطوط اللحام المصمتة . • اختبار بجهاز Spark Tester للأشكال الهندسية المعقدة . ￹FPRIVATE

## Slide 27: بعض انواع العزل المتداول فى السوق المصرية
سيروتيكت
دهان بيتومينى على البارد لعزل الخرسانات
سعرالبستلة( 15 كجم ) : 90.5 L.E
معدل الفرد 3 وشوش
سيروبلاست
دهان بيتومينى على البارد
سعرالبستلة( 15 كجم ) :110L.E
معدل الفرد 3 وشوش

## Slide 28
اديكور :M
شيكارة بودرة تخلط بمياه و يتم دهان الخراسانة بها
سعر الشيكارة (50 كجم) : 110L.E
معدل الفرد : من 2 الى 3 وشوش
و يعد الاديكور Mافضل انواع العزل لانه بعد خلطه بالماء يصبح هو و الكتلة الخرسانية جزء واحد لا يتجزء.

## Slide 29: خواص مواد العزل المائى
مقاومة نفاذية الماء بكفاءة عالية.
درجة مرونة عالية بحيث لا تتأثر بالحركة الطبيعية التي تحدث للمبنى.
ملاءمة ظروف العمل والموقع.
سهولة التنفيذ وخفة الوزن.
القدرة على تمرير بخار الماء من داخل المبنى.
ملاءمة مواد اللصق والتركيب لضمان الالتصاق والثبات لمدة طويلة من الزمن.
لا تسبب اي ضرر للعاملين او لمستخدمي المبنى.
مقاومة الظروف الجوية وظروف التعرض البيئية والميكانيكية.
ملائمة لتشكيل غشاء متواصل بدون مواقع ضعف خاصة عند الفواصل ومواقع التداخل المعرضة لنفاذ الماء.
عدم الحاجة الى اعمال صيانة كثيرة وسهولة تنفيذ اعمال الصيانة.

## Slide 30: الاضرار التى قد تحدث عند عدم وجود عزل مائى
تآكل المعادن مثل حديد التسليح والهياكل المعدنية
تفتت الباطون وضعف مقاومته مع الزمن.
تلف كسوة الجدران وانفصالها عن هيكل البناء. .
تلف اعمال الطلاء والدهانات.
تعرض شبكات الكهرباء للضرر والتلف وانفصال التيار الكهربائي.
انفصال بلاط السيراميك عن الجدران والارضيات

## Slide 31: و لتلافى هذه الاضرار يجب مراعاة الاتى
اختيار المادة المناسبة للعزل
عمل تصميم مناسب لطبقات العزل المناسبة
تنفيذ العزل طبقا لمواصفات مواد العزل المستعملة

## Slide 32: خطوط الدفاع الاساسية
التنفيذ الجيد للبيتون مع انتقاء المواد والمكونات الجيدة وتنفيذ اعمال المعالجة والايناع بعناية.
استخدام المضافات الخاصة لتحسين خواص العزل المائي ومنع نفاذية الماء مع الحرص على اختيار المواد الملائمة والجرعات المناسبة.
استخدام موانع التسرب ومصدات المياه water stop بأنواعها المختلفة.
عمل الوزرات والكسحات اللازمة من مونة جيدة ذات مقاومة للانكماش وبابعاد مناسبة قبل تنفيذ اعمال العزل المائي.
تنفيذ اعمال العزل المائي مع الحماية الملائمة.
التفتيش الدوري والمتابعة المستمرة لجميع الاعمال التي تؤثر على ديمومة كفاءة العزل المائي.
تنفيذ اعمال الصيانة الدورية والاصلاحات اللازمة.

## Slide 33: خطوات العزل
يجب عمل طبقة عازلة للرطوبة على أرضيات الحمامات و المطابخ و دورات المياه والأسطح النهائية و خزانات المياه. يجب تركيب الطبقة العازلة للرطوبة على مسطحات نظيفة وجافة تماما ومستوية دون أي عوالق أو شوائب مع إستدارة جميع الأركان لتقابلات المستويات الرأسية الأفقية و المنحنية. يجب أن يتم لياسة أرضيات الأماكن المطلوب عزلها للحصول على سطح مستوي ناعم؛ لتركيب أغشية العزل فوقها. يجب أن يتم تنفيذ مثلثات من المونة الأسمنتية بمقاس = 7سم ، وذلك على كامل امحيط عند خط تلاقي الأرضية بالحوائط. يجب أن يتم دهان جميع الأسطح (الأرضيات والوزرات) المطلوب عزلها بطبقة عزل ابتدائية أو تحضيرية (البرايمر البارد).

## Slide 34
يجب عدم تركيب الطبقة العازلة للرطوبة إلا بعد تمام جفاف الطبقة التحضيرية. يجب أن تكون شرائح طبقة العزل مطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها بالمملكة. يجب أن يوصل الغشاء البيتوميني بركوب بين الشرائح المتجاورة لايقل عن 15سم. يجب أن يتم تركيب وزرات بإرتفاع = 30 سم من منسوب ظهر أرضية الحمامات المطابخ، وبارتفاع = 25 سم من منسوب ظهر طبقة خرسانة الميول التي سيتم العزل عليها. تكون هذه الوزرات من نفس مادة العزل المعتمدة، وتثبت هذه الوزرات رأسيا على الحوائط مستمرة على كامل محيط الأرضية، وأيضا عند فتحات الأبواب لحبس المياه عند الاختبار.

## Slide 35
يجب أن يتم تنفيذ طبقة للحماية فوق الغشاء البيتوميني سواء كانت أفقية أو رأسية مباشرة بعد التركيب وبعد إتمام عملية الاختبار. يجب تركيب طبقة من الغشاء النايلون السميك (سماكة = 150 ميكرون). يجب تنفيذ طبقة المونة الأسمنتية الناعمة لا يقل سمكها عن 3 سم وذلك فوق طبقة العزل لحمايتها بعد الاختبار. يجب دهان جميع أنواع المعادن القابلة للصدأ بمواد عازلة و صيانتها على فترات دورية

## Slide 36: المحافظة على أنظمة العزل وصيانتها
تحتاج أنظمة العزل المختلفة إلى رقابة لمنع سوء استخدامها، وكذلك إلى صيانة دورية، إذ إن الإهمال في الكشف عن هذه الأنظمة قد يؤدي إلى نتائج خطيرة على البيئة وسلامة المستهلك.
وكما أن تطوير أنظمة العزل يهدف إلى حماية الإنسان من العوامل الطبيعية، فإنه لابد بالمقابل من المحافظة على النظام البيئي من خطر الإنسان نفسه. لذا صدرت مؤخراً قوانين صارمة لضبط تصنيع مواد العزل لجعلها صديقة للبيئة.